编号：（X）XK06-001

电线电缆产品生产许可证实施细则

2011年1月19日公布                       2011年1月19日实施

国家质量监督检验检疫总局

目  录

1 总则	1

2 工作机构	5

3 企业申请生产许可证的基本条件	6

4 许可程序	6

4.1 申请和受理	6

4.2 企业实地核查	7

4.3 产品抽样与检验	8

4.4 审定与发证	8

4.5 集团公司的生产许可	8

5 审查要求	9

5.1 企业生产电线电缆产品应执行的产品标准及相关标准	9

5.2 企业生产电线电缆产品必备的生产设备和检测设备	12

5.3 电线电缆产品出厂检验项目	17

5.4 电线电缆产品生产许可证企业实地核查办法	21

5.5 电线电缆产品生产许可证检验规则	21

6 证书和标志	35

6.1 证书	35

6.2 标志	41

7 委托加工备案程序	42

8 监督检查	42

9 收费	43

10 生产许可证工作人员守则	43

11 附则	43

附件1电线电缆产品生产许可证的检验机构名单及检验产品范围	44

附件2电线电缆产品生产许可证企业实地核查办法	51

附件3生产许可证企业实地核查报告	67

附件4企业实地核查轻微缺陷项汇总表	68

附件5检验报告格式	69

附件6本细则与旧版细则主要内容对比表	74

电线电缆产品生产许可证实施细则

1 总则

1.1 为了做好电线电缆产品生产许可证发证工作，依据《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》(国务院令第440号)、《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》(国家质检总局令第80号)、《国家质量监督检验检疫总局关于修改〈中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法〉的决定》（国家质检总局令第130号）、《关于电线电缆等12类产品生产许可由省级质量技术监督部门负责审批发证的公告》（国家质检总局2009年第16号公告）、《关于印发<工业产品生产许可省级发证工作规范>的通知》(国质检监[2006]413号)等规定，制定本实施细则。

1.2 本实施细则规定的电线电缆产品划分为六个产品单元、二十六个产品品种(见表1)。

表1  电线电缆产品单元、产品品种、规格范围及型号

| 序号 | 产品单元 | 产品品种 | 规格范围 | 申请书填写型号举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 架 空 绞 线 | 1 | 铝绞线 | 规格号范围10～1500 | JL |
|  |  |  | 钢芯铝绞线 | 规格号范围10～1250 | JL/G1A、JL/G1B、JL/G2A、JL/G2B、JL/G3A |
|  |  |  | 防腐型钢芯铝绞线 | 规格号范围10～1250 | JL/G1AF、JL/G2AF、JL/G3AF |
|  |  | 2 | 铝合金绞线 | 规格号范围8.62～1250 | JLHA1、JLHA2 |
|  |  |  | 钢芯铝合金绞线 | 规格号范围9.13～1120 | JLHA2/G1A、JLHA2/G1B、JLHA2/G3A、JLHA1/G1A、JLHA1/G1B、JLHA1/G3A |
|  |  |  | 铝合金芯铝绞线 | 规格号范围16～1400 | JL/LHA2、JL/LHA1 |
|  |  | 3 | 铝包钢绞线 | 规格号范围4～200 | JLB1A、JLB1B、JLB2 |
|  |  |  | 铝包钢芯铝绞线 | 规格号范围16～1250 | JL/LB1A |
|  |  |  | 铝包钢芯铝合金绞线 | 规格号范围16～1250 | JLHA2/LB1A、JLHA1/LB1A |
|  |  | 4 | 钢绞线 | 规格号范围4～63 | JG1A、JG1B、JG2A、JG3A |
| 2 | 漆 包 圆 绕 组 线 | 1 | 聚酯漆包铜圆线 | 线径范围：0.020～5.000mm | QZ-1/155、QZ-2/155 QZ-1/130L、QZ-2/130L |
|  |  | 2 | 缩醛漆包铜圆线 | 线径范围:0.040～5.000mm | QQ-1/120、QQ-2/120、QQ-3/120 |
|  |  | 3 | 直焊聚氨酯漆包铜圆线 | 线径范围:0.018～2.000mm | QA-1/130、QA-2/130 QA-1/155、QA-2/155 QA-1/180、QA-2/180 |
|  |  | 4 | 聚酯亚胺漆包铜圆线 | 线径范围:0.018～5.000mm | QZY-1/180、QZY-2/180、QZY-3/180 QZYH-1/180、QZYH-2/180 |
|  |  | 5 | 聚酰亚胺漆包铜圆线 | 线径范围:0.020～5.000mm | QY-1/220、QY-2/220 QY(F)-1/240、QY(F)-2/240 |
|  |  | 6 | 聚酰胺复合直焊聚氨酯漆包铜圆线 | 线径范围:0.050～2.000mm | Q(A/X) -1/130、Q(A/X) -2/130 Q(A/X)-1/155、Q(A/X)-2/155 |
|  |  | 7 | 180级聚酰胺复合聚酯或聚酯亚胺漆包铜圆线 | 线径范围:0.050～5.000mm | Q(ZY/X)-1/180、Q(ZY/X)-2/180、Q(ZY/X)-3/180 Q(Z/X)-1/180、Q(Z/X)-2/180、Q(Z/X)-3/180 |
|  |  | 8 | 200级聚酰胺酰亚胺漆包铜圆线 | 线径范围:0.071～1.600mm | QXY-1/200、QXY-2/200 |
|  |  | 9 | 自粘性直焊聚氨酯漆包铜圆线 | 线径范围:0.020～2.000mm | QAN-1B/130、QAN-2B/130 QAN-1B/155、QAN-2B/155 |
|  |  | 10 | 180级自粘性聚酯亚胺漆包铜圆线 | 线径范围:0.020～1.600mm | QZYHN-1B/180、QZYHN-2B/180 QZYN-1B/180、QZYN-2B/180 |
|  |  | 11 | 200级自粘性聚酰胺酰亚胺复合聚酯或聚酯亚胺漆包铜圆线 | 线径范围:0.050～1.600mm | Q(Z/XY)N-1B/200、Q(Z/XY)N-2B/200、Q(ZY/XY)N-1B/200、Q(ZY/XY)N-2B/200 |
|  |  | 12 | 200级聚酰胺酰亚胺复合聚酯或聚酯亚胺漆包铜圆线 | 线径范围:0.050～5.000mm | Q(Z/XY)-1/200、Q(Z/XY)-2/200、Q(ZY/XY)-1/200、Q(ZY/XY)-2/200 |
|  |  | 13 | 200级聚酯-酰胺-亚胺漆包铜圆线 | 线径范围:0.018～5.000mm | QZXY-1/200、QZXY-2/200 |
| 3 | 塑 料 绝 缘 控 制 电 缆 | 1 | 聚氯乙烯绝缘控制电缆 | 电压等级：450/750V 芯数范围：2～61芯 截面范围：0.5～10mm2 | KVV、KVVP、KVVP2、KVVP3、KVV22、KVVP2-22、KVV32、KVVR、KVVRP（阻燃电缆型号应符合GB/T 19666标准的要求） |
|  |  | 2 | 交联聚乙烯绝缘控制电缆 |  | KYJV、KYJVP、KYJVP2、KYJVP3、KYJV22、KYJVP2-22、KYJV32、KYJY、KYJYP、KYJYP2、KYJYP3、KYJY23、KYJYP2-23、KYJY33等标准要求的型号（阻燃、无卤低烟阻燃电缆型号应符合GB/T 19666标准的要求） |
| 4 | 额定 电压 1kV 和 3kV 挤包 绝缘 电力 电缆 | 1 | 额定电压1kV和3kV聚氯乙烯绝缘电力电缆 | 电压等级：0.6/1kV 1.8/3kV 芯数范围：1～61芯 截面范围：1.5～1000mm2 | VV、VLV、VY、VLY、VV22、VLV22、VV23、VLV23、VV32、VLV32、VV33、VLV33等标准要求的型号 |
|  |  | 2 | 额定电压1kV和3kV交联聚乙烯绝缘电力电缆 |  | YJV、YJLV、YJY、YJLY、YJV22、YJLV22、YJV23、YJLV23、YJV32、YJLV32、YJV33、YJLV33等标准要求的型号（无卤低烟阻燃C类电缆型号应符合GB/T 19666标准的要求） |
|  |  | 3 | 额定电压1kV和3kV乙丙橡胶绝缘电力电缆 额定电压1kV和3kV硬乙丙橡胶绝缘电力电缆 |  | EV、ELV、EY、ELY、EV22、ELV22、EV23、ELV23、EV32、ELV32、EV33、ELV33 EYV、EYLV、EYY、EYLY、EYV22、EYLV22、EYV23、EYLV23、EYV32、EYLV32、EYV33、EYLV33等标准要求的型号（无卤低烟阻燃C类电缆型号应符合GB/T 19666标准的要求） |
| 5 | 额定 电压 6kV 到 35kV 挤包 绝缘 电力 电缆 | 1 | 额定电压6kV到30kV电力电缆 | 电压等级：6～30kV 芯数：1芯、3芯 截面范围：10～1600mm2 | VV、VLV、VY、VLY、VV22、VLV22、VV23、VLV23、VV32、VLV32、VV33、VLV33 YJV、YJLV、YJY、YJLY、YJV22、YJLV22、YJV23、YJLV23、YJV32、YJLV32、YJV33、YJLV33等标准要求的型号 EV、ELV、EY、ELY、EV22、ELV22、EV23、ELV23、EV32、ELV32、EV33、ELV33 EYV、EYLV、EYY、EYLY、EYV22、EYLV22、EYV23、EYLV23、EYV32、EYLV32、EYV33、EYLV33等标准要求的型号 |
|  |  | 2 | 额定电压35kV电力电缆 | 电压等级：26/35kV 芯数：1芯、3芯 截面范围：50～1600mm2 | YJV、YJLY、YJY、YJLV、YJV22、YJLV22、YJV23、YJLV23、YJV32、YJLV32、YJV33、YJLV33、YJV42、YJLV42、YJV43、YJLV43等标准要求的型号 EV、ELV、EY、ELY、EV22、ELV22、EV23、ELV23、EV32、ELV32、EV33、ELV33、EV42、ELV42、EV43、ELV43等标准要求的型号 EYV、EYLV、EYY、EYLY、EYV22、EYLV22、EYV23、EYLV23、EYV32、EYLV32、EYV33、EYLV33、EYV42、EYLV42、EYV43、EYLV43等标准要求的型号 |
| 6 | 架 空 绝 缘 电 缆 | 1 | 1kV聚氯乙烯绝缘架空绝缘电缆 | 电压等级：1kV 芯数：1、2、4、3+K芯 截面范围：10～400mm2 | JKV、JKLV、JKLHV |
|  |  |  | 1kV交联聚乙烯绝缘架空绝缘电缆 |  | JKYJ、JKLYJ、JKLHYJ |
|  |  |  | 1kV聚乙烯绝缘架空绝缘电缆 |  | JKY、JKLY、JKLHY |
|  |  | 2 | 10kV架空绝缘电缆 | 电压等级：10kV 芯数：1～4芯 截面范围：10～400mm2 | JKYJ、JKTRYJ、JKLYJ、JKLHYJ、JKY、 JKTRY、JKLY、JKLHY、JKLYJ/B、JKLHYJ/B、JKLYJ/Q、JKLHYJ/Q、JKLY/Q、JKLHY/Q |

注：表中第4列规格范围中：第1产品单元为GB/T 1179-2008标准中规格号；第2产品单元为线径范围；第3、4、5、6产品单元为电压等级、芯数范围、截面范围。

1.3 在中华人民共和国境内生产本实施细则规定的电线电缆产品的，应当依法取得生产许可证。任何企业未取得生产许可证不得生产本实施细则规定的电线电缆产品。

1.4 本实施细则在实施过程中，电线电缆产品的国家标准、行业标准和国家产业政策一经修订，企业应当及时执行，本实施细则将根据国家标准和行业标准的变化、国家产业政策的调整，动态修订。

1.5本实施细则中有关要求，国务院工业产品生产许可证主管部门认为需要听证的涉及公共利益的重大许可事项，将向社会公告，并举行听证。

2 工作机构

2.1 国家质量监督检验检疫总局(以下简称国家质检总局)负责电线电缆产品生产许可证统一管理工作。

全国工业产品生产许可证办公室（以下简称全国许可证办公室）负责电线电缆产品生产许可证管理的日常工作。

全国工业产品生产许可证审查中心(以下简称全国许可证审查中心)受全国许可证办公室委托承担有关技术性和事务性的工作。

2.2 全国工业产品生产许可证办公室机械产品生产许可证审查部（以下简称机械产品审查部）设在中国机械工业联合会质量工作部，受全国许可证办公室的委托组织起草电线电缆产品实施细则；跟踪电线电缆产品的国家标准、行业标准以及技术要求的变化，及时提出修订、补充产品实施细则的意见和建议，配合省级质量技术监督局组织进行电线电缆产品实施细则的宣贯。

全国工业产品生产许可证办公室机械产品生产许可证审查部

地    址：北京市西城区三里河路46号  中国机械工业联合会质量工作部

邮政编码：100823

电    话：010-68594897  68594718  68594860 68594988

传    真：010-68527524

电子信箱：jxcpscb@126.com

联 系 人：李建林  李燕霞  张京京  杨洁华

2.3 各省、自治区、直辖市质量技术监督局(以下简称省级质量技术监督局)负责本行政区域内电线电缆产品生产许可的受理、审查、批准、发证以及后续监督和管理工作。

省级工业产品生产许可证办公室(以下简称省级许可证办公室)负责本行政区域内电线电缆产品生产许可省级发证的日常工作。

县级以上质量技术监督部门负责本行政区域内电线电缆产品生产许可证的监督检查工作。

2.4 电线电缆产品生产许可证的检验工作由指定的检验机构承担，检验机构名单及检验产品范围见附件1。根据工作需要，国家质检总局负责对承担生产许可证检验工作的检验机构进行动态调整。

3 企业申请生产许可证的基本条件

企业申请生产许可证，应当符合下列条件：

3.1 有营业执照，经营范围覆盖申报的产品；

3.2 有与所生产产品相适应的专业技术人员(见附件2)；

3.3 有与所生产产品相适应的生产条件和检验手段(见5.2、附件2)；

3.4 有与所生产产品相适应的技术文件和工艺文件(见附件2)；

3.5 有健全有效的质量管理制度和责任制度(见附件2)；

3.6 产品符合有关国家标准、行业标准以及保障人体健康和人身、财产安全的要求(见5.1、附件2)；

3.7 符合国家产业政策的规定，不存在国家明令淘汰和禁止投资建设的落后工艺、高耗能、污染环境、浪费资源的情况。

根据国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》（国务院国发[2005]40号）和《产业结构调整指导目录(2005年本)》（中华人民共和国国家发展与改革委员会第40号令）的要求，电线、电缆制造项目（特种电缆及500千伏及以上超高压电缆除外）为限制类产品。

法律、行政法规有其他规定的，还应当符合其规定。

4 许可程序

4.1 申请和受理

4.1.1 企业申请办理生产许可证时，应当向其所在地省级或受省级委托的地方质量技术监督局提交以下申请材料：

4.1.1.1 《全国工业产品生产许可证申请书》。《全国工业产品生产许可证申请书》中“产品类别”栏填写电线电缆，“产品名称”栏填写电线电缆，“产品单元”栏按表1的第2栏填写，“产品品种、规格型号”栏按表1的第3栏、第4栏、第5栏填写，企业应填写全部申请产品的规格范围、产品型号。

集团公司与其所属单位一起申请办理生产许可证的，集团公司及其所属单位应分别提交填写完整的《全国工业产品生产许可证申请书》。

4.1.1.2 营业执照复印件。

4.1.1.3 生产许可证复印件(适用于生产许可证有效期届满重新提出申请的企业)。

4.1.1.4 产业政策证明材料。

根据3.7条国家产业政策及《关于工业产品生产许可工作中严格执行国家产业政策有关问题说明的通知》（国质检监联[2006]632号）的有关规定，凡申请生产电线电缆产品的企业应提供有关证明文件原件。

4.1.1.5企业申请漆包圆绕组线单元涉及以下产品的，需提交企业书面说明（加盖企业公章）。

180级聚酯亚胺漆包铜圆线、220级聚酰亚胺漆包铜圆线和200级聚酰胺酰亚胺复合聚酯或聚酯亚胺漆包铜圆线产品若作为非制冷系统用漆包圆绕组线产品，须提供非制冷系统用的说明；

130级直焊聚氨酯漆包铜圆线、130级聚酰胺复合直焊聚氨酯漆包铜圆线、155级直焊聚氨酯漆包铜圆线、155级聚酰胺复合直焊聚氨酯漆包铜圆线产品若作为非高频线圈用漆包圆绕组线产品，须提供非高频线圈使用的说明。

4.1.1.6 对于采用非典型工艺的企业，提交工艺流程及说明。

4.1.2 省级或受省级委托的地方质量技术监督局收到企业申请后，对申请材料符合实施细则要求的，准予受理，并自收到企业申请之日起5日内向企业发送《行政许可申请受理决定书》；

对申请材料不符合本实施细则要求且可以通过补正达到要求的，应当当场或者在5日内向企业发送《行政许可申请材料补正告知书》一次性告知。逾期不告知的，自收到申请材料之日起即为受理；

对申请材料不符合《中华人民共和国行政许可法》和《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》要求的，应当作出不予受理的决定，并发出《行政许可申请不予受理决定书》。

4.1.3自省级质量技术监督局作出生产许可受理决定之日起，企业可以试生产申请取证产品。企业试生产的产品，必须经承担生产许可证产品检验任务的检验机构，依据本实施细则规定批批检验合格，并在产品或者包装、说明书标明“试制品”后，方可销售。对省级质量技术监督局作出不予许可决定的，企业从作出不予许可决定之日起不得继续试生产该产品。

“批”的定义：在相同的生产条件下，连续生产的相同型号、相同规格的一批产品。抽样检验中的样本量执行相应的产品标准或试验方法标准。如果标准未规定样本量，则每批产品抽取10%盘，不足10盘时抽取1盘。

4.2 企业实地核查

4.2.1 省级或受省级委托的地方质量技术监督局应当制定核查计划，提前5日通知企业。

4.2.2 被核查企业所在地的市级或县级质量技术监督部门必须委派1名观察员参加,观察员应当由行政人员担任。

4.2.3 审查组由（2～4）名审查员组成，审查组成员不得全部来自同一单位，应当由不同单位人员共同组成。

4.2.4 审查组应当按照有关规定及《电线电缆产品生产许可证企业实地核查办法》(见5.4)进行实地核查，并做好记录。核查时间一般为（1～3）天。审查组对企业实地核查结果负责，并实行组长负责制。

4.2.5 审查组在实地核查结束时将《生产许可证企业实地核查报告》（见附件3）和《企业实地核查不符合项汇总表》（见附件4）复印件一份交企业，一份交观察员，由观察员报企业所在地县级以上质量技术监督部门。

4.2.6 企业实地核查合格的，但存在轻微缺陷的，县级以上质量技术监督部门督促企业按照《企业实地核查轻微缺陷项汇总表》要求在规定的时间内完成整改。

4.2.7 省级或受省级委托的地方质量技术监督局应当自受理企业申请之日起30日内，完成对企业的实地核查。

4.2.8 企业应当积极配合实地核查工作，如因非不可抗力原因拖延或拒绝实地核查的实地核查工作终止。

4.2.9 企业实地核查不合格的判为企业审查不合格，由省级质量技术监督局向企业发出《不予行政许可决定书》。

4.2.10 企业实地核查不合格的，企业审查工作终止。

4.3 产品抽样与检验

4.3.1 企业实地核查合格的，审查组根据《电线电缆产品生产许可证抽样规则》(见5.5.1)抽封样品，填写《电线电缆产品生产许可证抽样单》(见5.5.1)一式四份，并告知企业所有承担该产品生产许可证检验任务的检验机构名单及联系方式，由企业自主选择。

4.3.2 经实地核查合格，需要送样检验的，应当告知企业在封存样品之日起7日内将样品送达检验机构。检验机构不得将检验任务分包、转包。

4.3.3 检验机构应当在收到企业样品之日起50日内完成检验工作，并出具检验报告(格式见附件5)。产品检验时间不计入本实施细则规定的许可期限。

4.3.4 企业实地核查不合格的，不再进行产品抽样和检验。

4.3.5 实地核查合格的，企业应当积极配合产品抽样和检验工作，如因非不可抗力原因拖延或拒绝产品抽样和检验的实地核查工作终止。

4.3.6 企业产品检验不合格的判为企业审查不合格，由省级质量技术监督局向企业发出《不予行政许可决定书》。

4.4 审定与发证

4.4.1 省级质量技术监督局应当对提交的申请材料、现场核查文书、抽样单、产品检验报告等材料进行审查并签署意见。

4.4.2省级质量技术监督局自受理企业申请之日起60日内作出是否准予许可的决定。符合发证条件的，由省级质量技术监督局在作出许可决定之日起10日内向企业颁发生产许可证；不符合发证条件的，省级质量技术监督局自作出决定之日起10日内向企业发出《不予行政许可决定书》。有关省级质量技术监督部门应当按行政许可有关规定听取行政相对人的陈述和申辩，听取申请人的意见。

4.4.3 省级质量技术监督局自作出批准决定之日起20日内，负责在网络等媒体上公告其审批的工业产品生产许可信息，并将信息通报有关部门。

4.5 集团公司的生产许可

4.5.1 集团公司及其所属子公司、分公司或者生产基地(以下统称所属单位)具有法人资格的，可以单独申请办理生产许可证；不具有法人资格的，不能以所属单位名义单独申请办理生产许可证。

4.5.2 各所属单位无论是否具有法人资格，均可以与集团公司一起提出办理生产许可证申请。

4.5.3 所属单位与集团公司一起申请办理生产许可证时，应当向集团公司所在地省级或受省级委托的地方质量技术监督局提出申请。集团公司所在地省级或受省级委托的地方质量技术监督局可以直接派出审查组，也可以书面形式委托所属单位所在地省级或受省级委托的地方质量技术监督局组织核查。集团公司所在地省级质量技术监督局作出是否准予许可的决定。

4.5.4 其他经济联合体及所属单位申请办理生产许可证的，参照集团公司办证程序执行。

5 审查要求

5.1 企业生产电线电缆产品应执行的产品标准及相关标准

表2  企业生产电线电缆产品的产品标准

| 序号 | 产品单元 | 标 准 编 号 | 标 准 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 架空绞线 | GB/T 1179－2008 | 圆线同心绞架空导线 |
| 2 | 漆包圆绕组线 | GB/T 6109.1－2008 | 漆包圆绕组线 第1部分：一般规定 |
|  |  | GB/T 6109.2－2008 | 漆包圆绕组线 第2部分：155级聚酯漆包铜圆线 |
|  |  | GB/T 6109.3－2008 | 漆包圆绕组线 第3部分：120级缩醛漆包铜圆线 |
|  |  | GB/T 6109.4－2008 | 漆包圆绕组线 第4部分：130级直焊聚氨酯漆包铜圆线 |
|  |  | GB/T 6109.5－2008 | 漆包圆绕组线 第5部分： 180级聚酯亚胺漆包圆铜线 |
|  |  | GB/T 6109.6－2008 | 漆包圆绕组线 第6部分： 220级聚酰亚胺漆包铜圆线 |
|  |  | GB/T 6109.7－2008 | 漆包圆绕组线 第7部分：130L级聚酯漆包铜圆线 |
|  |  | GB/T 6109.9－2008 | 漆包圆绕组线 第9部分：130级聚酰胺复合直焊聚氨酯漆包铜圆线 |
|  |  | GB/T 6109.10－2008 | 漆包圆绕组线 第10部分：155级直焊聚氨酯漆包铜圆线 |
|  |  | GB/T 6109.11－2008 | 漆包圆绕组线 第11部分：155级聚酰胺复合直焊聚氨酯漆包铜圆线 |
|  |  | GB/T 6109.12－2008 | 漆包圆绕组线 第12部分：180级聚酰胺复合聚酯或聚酯亚胺漆包铜圆线 |
|  |  | GB/T 6109.13－2008 | 漆包圆绕组线 第13部分：180级直焊聚酯亚胺漆包铜圆线 |
|  |  | GB/T 6109.14－2008 | 漆包圆绕组线 第14部分：200级聚酰胺酰亚胺漆包铜圆线 |
|  |  | GB/T 6109.15－2008 | 漆包圆绕组线 第15部分：130级自粘性直焊聚氨酯漆包铜圆线 |
|  |  | GB/T 6109.16－2008 | 漆包圆绕组线 第16部分：155级自粘性直焊聚氨酯漆包铜圆线 |
|  |  | GB/T 6109.17－2008 | 漆包圆绕组线 第17部分：180级自粘性直焊聚酯亚胺漆包铜圆线 |
|  |  | GB/T 6109.18－2008 | 漆包圆绕组线 第18部分：180级自粘性聚酯亚胺漆包铜圆线 |
|  |  | GB/T 6109.19－2008 | 漆包圆绕组线 第19部分：200级自粘性聚酰胺酰亚胺复合聚酯或聚酯亚胺漆包铜圆线 |
|  |  | GB/T 6109.20－2008 | 漆包圆绕组线 第20部分：200级聚酰胺酰亚胺复合聚酯或聚酯亚胺漆包铜圆线 |
|  |  | GB/T 6109.21－2008 | 漆包圆绕组线 第21部分：200级聚酯－酰胺－亚胺漆包铜圆线 |
|  |  | GB/T 6109.22－2008 | 漆包圆绕组线 第22部分：240级芳族聚酰亚胺漆包铜圆线 |
|  |  | GB/T 6109.23－2008 | 漆包圆绕组线 第23部分：180级直焊聚氨酯漆包铜圆线 |
| 3 | 塑料绝缘控制电缆 | GB/T 9330.1－2008 | 塑料绝缘控制电缆 第1部分：一般规定 |
|  |  | GB/T 9330.2－2008 | 塑料绝缘控制电缆 第2部分：聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆 |
|  |  | GB/T 9330.3－2008 | 塑料绝缘控制电缆 第3部分：交联聚乙烯绝缘控制电缆 |
| 4 | 额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆 | GB/T 12706.1－2008 | 额定电压1kV（Um＝1.2kV）到35kV（Um＝40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV（Um＝1.2kV）和3kV（Um＝3.6kV）电缆 |
| 5 | 额定电压6kV到35kV挤包绝缘电力电缆 | GB/T 12706.2－2008 | 额定电压1kV（Um＝1.2kV）到35kV（Um＝40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分：额定电压6kV（Um＝7.2kV）到30kV（Um＝36kV）电缆 |
|  |  | GB/T 12706.3－2008 | 额定电压1kV（Um＝1.2kV）到35kV（Um＝40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压30kV（Um＝36kV）到35kV（Um＝40.5kV）电缆 |
| 6 | 架空绝缘电缆 | GB/T 12527－2008 | 额定电压1kV及以下架空绝缘电缆 |
|  |  | GB/T 14049－2008 | 额定电压10kV架空绝缘电缆 |

注：标准一经修订，企业应当自标准实施之日起按新标准组织生产，生产许可证企业实地核查和产品检验应当按照新标准要求进行。

表3  企业生产电线电缆产品的相关标准

| 序号 | 标 准 编 号 | 标 准 名 称 |
| --- | --- | --- |
|  | GB/T 2951－2008 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 |
|  | JB/T 10696－2007 | 电线电缆机械和物理性能试验方法 |
|  | GB/T 3048－2007 | 电线电缆电性能试验方法 |
|  | GB/T 4074－2008 | 绕组线试验方法 |
|  | GB/T 4909－2009 | 裸电线试验方法 |
|  | GB/T 3952－2008 | 电工用铜线坯 |
|  | GB/T 3953－2009 | 电工圆铜线 |
|  | GB/T 3954－2008 | 电工圆铝杆 |
|  | GB/T 3955－2009 | 电工圆铝线 |
|  | GB/T 17048－2009 | 架空绞线用硬铝线 |
|  | GB/T 17937－2009 | 电工用铝包钢线 |
|  | GB/T 23308－2009 | 架空绞线用铝－镁－硅合金圆线 |
|  | GB/T 3428－2002 | 架空绞线用镀锌钢线 |
|  | GB/T 6108－2003 | 绕组线导体 |
|  | GB/T 3956－2008 | 电缆的导体 |
|  | JB/T 7599－1994 | 漆包绕组线绝缘漆 |
|  | GB/T 8815－2008 | 电线电缆用软聚氯乙烯塑料 |
|  | GB/T 15065－2009 | 电线电缆用黑色聚乙烯塑料 |
|  | JB/T 10260－2001 | 架空绝缘电缆用黑色可交联聚乙烯绝缘料 |
|  | JB/T 10437－2004 | 电线电缆用可交联聚乙烯绝缘料 |
|  | GB/T 2952－2008 | 电缆外护层 |
|  | GB/T 11091－2005 | 电缆用铜带 |
|  | YB/T 024－2008 | 铠装电缆用钢带 |
|  | GB/T 6995－2008 | 电线电缆标志识别方法 |
|  | JB/T 8137－1999 | 电线电缆交货盘 |
|  | GB/T 18380－2008 | 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 |
|  | GB/T 19666－2005 | 阻燃和耐火电线电缆通则 |
|  | JB/T 10738－2007 | 额定电压35 kV及以下挤包绝缘电缆用半导电屏蔽料 |
|  | JB/T 10707－2007 | 热塑性无卤低烟阻燃电缆料 |
|  | GB/T 3082－2008 | 铠装电缆用热镀锌或热镀锌-5%铝混合稀土合金镀层低碳钢丝 |

5.2 企业生产电线电缆产品必备的生产设备和检测设备

表4  企业生产架空绞线产品必备的生产设备和检测设备

| 单元序号 | 产品 单元 | 必备的生产设备 | 必备的检测设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 架空绞线 | 拉丝机（直接采购规格单线的，可不配备） 绞线机 铝包钢线连续挤压/连续包覆生产线（不生产铝包钢绞线，或者直接采购铝包钢规格单线的，可不配备） 铝合金线时效设备（不生产铝合金绞线，或者直接采购铝合金规格单线的，可不配备） 轧头穿模机（直接采购规格单线的，可不配备） 拉丝模（直接采购规格单线的，可不配备） 焊接设备（如果采用电阻对焊方式，应配备退火装置） 穿线管 并线模 机用线盘 交货用线盘 | 导体电阻测试仪 微米千分尺(分度值0.001mm) 钢直尺(分度值1mm) 金属材料拉力试验机(1级或优于1级) 线材卷绕试验仪 附着性试验装置（生产含有镀锌钢线产品的，需配置） 锌层重量试验装置（同6） 蝶式引伸仪（生产含有钢、铝包钢线产品的，需配置） 案秤或类似设备 扭转试验机（生产含有铝包钢线产品的，需配置） |
|  |  |  | 型式试验（导线拉断力）的检测设备 |
|  |  |  | 导体电阻测试仪 微米千分尺 钢直尺 精密天平 1m游标卡尺 恒温油槽 金属材料拉力试验机 线材卷绕试验仪 读数显微镜（铝包钢产品） 扭转试验机 附着性试验装置 锌层重量试验装置 应力应变用蝶式引伸仪 卧式拉力机（两夹具间距离不小于10m，500kN） 案秤或类似设备 |

注：企业配备的生产设备和检测设备，可与上述设备名称不同，但应满足上述设备的功能要求；没有规定精度、性能规定的，按相关检验项目的测量要求、检测设备的检定要求进行核查。以上为典型工艺应必备的生产设备，对于采用非典型生产工艺的企业，核查时可按企业工艺设计文件规定的生产设备进行。

表5  企业生产漆包圆绕组线产品必备的生产设备和检测设备

| 单元序号 | 产品 单元 | 必备的生产设备、工艺装备 | 必备的检测设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 漆包圆绕组线 | 拉丝机（直接采购规格单线的，可不配备） 退火设备（直接采购规格单线的，可不配备） 调漆釜（直接采购已调制漆的，可不配备） 漆包机 拉丝模（直接采购规格单线的，可不配备） 漆包模具（不采用模具法的，可不配备） 焊接装置 机用线盘 交货用线盘 | 导体电阻测试仪 伸长率测试仪（应满足最大规格产品的需要）（±1%） 回弹角测试仪 软化击穿试验仪 单向刮漆仪（生产0.250mm～2.500mm规格产品的，需配备） 耐溶剂试验用恒温器 电压试验仪（±3%） 卷绕试验装置 0℃～300℃烘箱 6倍～15倍放大镜 漆膜连续性试验仪（生产0.05mm及以下规格的，需配备低压漆膜连续性试验仪；生产0.05mm～1.6mm规格的，需配备高压漆膜连续性试验仪） 急拉断试验仪（生产1.000mm及以下规格的，需配备） 剥离试验仪（生产1.000mm以上规格的，需配备） 焊锡试验仪（生产直焊性产品，需配备） 热粘合试验装置（生产热粘合或溶剂粘合产品的，需配备） ★耐冷冻剂试验装置（生产制冷系统用漆包圆线产品的，需配备） 4号粘度杯（企业自行调制漆的，需配备） 天平（同17） 秒表（同17） 微米千分尺(分度值0.001mm) |

注：企业配备的生产设备和检测设备，可与上述设备名称不同，但应满足上述设备的功能要求；没有规定精度、性能规定的，按相关检验项目的测量要求、检测设备的检定要求进行核查。以上为典型工艺应必备的生产设备，对于采用非典型生产工艺的企业，核查时可按企业工艺设计文件规定的生产设备进行。

  - 申请180级聚酯亚胺漆包铜圆线、220级聚酰亚胺漆包铜圆线和200级聚酰胺酰亚胺复合聚酯或聚酯亚胺漆包铜圆线产品的企业，需具备耐冷冻试验装置。企业若无此检验设备，可委托检验，具体要求见附件2的6.4条款。

表6  企业生产塑料绝缘控制电缆产品必备的生产设备和检测设备

| 单元 序号 | 产品 单元 | 必备的生产设备、工艺装备 | 必备的检测设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 塑料绝缘控制电缆 | 拉丝机（直接采购规格单线的，可不配备） 退火设备（直接采购规格单线的，可不配备） 束线机和绞线机（直接采购导电线芯的，可不配备） 塑料挤出机 交联设备（生产交联聚乙烯绝缘控制电缆的，需配备） 成缆机 铠装机（未申请铠装电缆的，可不配备） 焊接机 屏蔽层生产设备（未申请屏蔽电缆的，可不配备） 印字设备 成缆机导线模具 机用线盘 交货用线盘 | 导体电阻测试仪 交流电压试验仪（±3%） 非金属材料拉力试验机 热延伸试验装置（生产交联聚乙烯绝缘产品的，需配备） 热延伸试验烘箱（同4） 测厚仪 削片机 冲片机 投影仪 工频火花试验机（±5%） |

注：企业配备的生产设备和检测设备，可与上述设备名称不同，但应满足上述设备的功能要求；没有规定精度、性能规定的，按相关检验项目的测量要求、检测设备的检定要求进行核查。以上为典型工艺应必备的生产设备，对于采用非典型生产工艺的企业，核查时可按企业工艺设计文件规定的生产设备进行。

表7  企业生产额定电压1kV到35kV挤包绝缘电力电缆产品必备的生产设备和检测设备

| 单元序号 | 产品 单元 | 必备的生产设备、工艺装备 | 必备的检测设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 额定电压1kV和3kV挤包绝缘 电力电缆 | 拉丝机（直接采购规格单线的，可不配备） 退火设备（直接采购规格单线的，可不配备） 绞线机（直接采购导电线芯的，可不配备） 挤出机 交联设备（生产交联聚乙烯绝缘电力电缆的，需配备） 硫化设备（生产乙丙/硬乙丙橡胶绝缘产品的，需配备） 屏蔽机 成缆机 铠装机（未申请铠装电缆的，可不配备） 焊接机 印字设备 机用线盘 交货用线盘 | 导体电阻测试仪 交流电压试验仪（±3%） 成盘电缆局放检测装置（生产6kV及以上产品的，需配备） 热延伸试验装置（生产乙丙/硬乙丙橡胶和交联聚乙烯绝缘产品的，需配备） 热延伸试验烘箱（同4） 非金属材料拉力试验机 测厚仪 削片机 冲片机 投影仪 火花试验机（±5%） |
| 5 | 额定电压6kV到35kV挤包绝缘 电力电缆 |  |  |

注：企业配备的生产设备和检测设备，可与上述设备名称不同，但应满足上述设备的功能要求；没有规定精度、性能规定的，按相关检验项目的测量要求、检测设备的检定要求进行核查。以上为典型工艺应必备的生产设备，对于采用非典型生产工艺的企业，核查时可按企业工艺设计文件规定的生产设备进行。

表8  企业生产架空绝缘电缆（1kV、10kV）产品必备的生产设备和检测设备

| 单元序号 | 产品 单元 | 必备的生产设备、工艺装备 | 必备的检测设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 架空绝缘电缆（1kV、10kV） | 拉丝机（直接采购规格单线的，可不配备） 退火设备（直接采购规格单线的，可不配备） 绞线机（直接采购导电线芯的，可不配备） 塑料挤出机 交联设备（生产交联聚乙烯绝缘架空电缆的，需配备） 成缆机（未申请多芯圆形电缆的，可不配备） 印字设备 机用线盘 交货用线盘 | 导体电阻测试仪 交流电压试验仪（±3%） 热延伸试验装置（生产交联聚乙烯绝缘产品的，需配备） 热延伸试验烘箱（同3） 绝缘电阻测试仪（生产1kV产品和10kV无绝缘屏蔽产品的，需配备） 恒温水浴（生产1kV产品的，需配备） 非金属材料拉力试验机 测厚仪 削片机 冲片机 投影仪 火花试验机（生产1kV产品的，需配备）（±5%） |

注：企业配备的生产设备和检测设备，可与上述设备名称不同，但应满足上述设备的功能要求；没有规定精度、性能规定的，按相关检验项目的测量要求、检测设备的检定要求进行核查。以上为典型工艺应必备的生产设备，对于采用非典型生产工艺的企业，核查时可按企业工艺设计文件规定的生产设备进行。

5.3 电线电缆产品出厂检验项目

表9  企业出厂检验项目

| 单元序号 | 产品单元 | 标准名称标准号 | 条款号 | 检验项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 架空绞线 | 圆线同心绞架空导线 GB/T 1179－2008 | 5.2.2 | 绞制前的单线： 直径和直径公差 表面质量 接头 抗张强度和伸长率 卷绕、扭转 电阻率 钢线、铝包钢线1%伸长时的应力 钢线韧性试验 钢线镀锌层试验 铝层最小厚度 导线： 截面积 外径 表面情况 线密度 节径比及绞向 |
| 2 | 漆包圆绕组线 | 漆包圆绕组线 GB/T 6109.1－2008 | 3.3 | 外观 |
|  |  |  | 4 | 尺寸 |
|  |  |  | 5 | 电阻（0.063mm及以下） |
|  |  |  | 6 | 伸长率 |
|  |  |  | 7 | 回弹性 |
|  |  |  | 8 | 柔韧性和附着性 |
|  |  |  | 9 | 热冲击 |
|  |  |  | 10 | 软化击穿 |
|  |  |  | 11 | 耐刮 |
|  |  |  | 12 | 耐溶剂 |
|  |  |  | 13 | 击穿电压 |
|  |  |  | 14 | 漆膜连续性 |
|  |  |  | 16 | 耐冷冻剂（见表5的注释） |
|  |  |  | 17 | 直焊性 |
|  |  |  | 18 | 热粘合 |
| 3 | 塑料绝缘控制电缆 | GB/T 9330-2008塑料绝缘控制电缆 第2部分聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆 第3部分交联聚乙烯绝缘控制电缆 | 6 | 一、结构尺寸检查： 导体 绝缘厚度 护套厚度 成缆 屏蔽 内衬层 铠装 外径 f 值 |
|  |  |  | 7 | 二、电气性能试验： 导体电阻 绝缘线芯电压试验 成品电压试验 |
|  |  |  | 6.2 | 三、绝缘热延伸试验 |
|  |  |  | 5 | 四、印刷标志 |
|  |  |  | 6 | 五、表观 |
|  |  |  | 8 | 六、长度 |
| 4 | 额定电压1kV和3kV 挤包绝缘电力电缆 | 额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆 GB/T 12706.1-2008 | 16.4 | 导体检查 |
|  |  |  | 16.5-16.7 | 尺寸检查 绝缘厚度 非金属护套厚度（包括挤包隔离层但不包括挤包内衬层） 铅套厚度 铠装层 |
|  |  |  | 16.9 | 热延伸试验 |
|  |  |  | 15.2 | 导体电阻 |
|  |  |  | 15.3 | 电压试验 |
| 5 | 额定电压6kV到35kV 挤包绝缘电力电缆 | 1、额定电压1kV（Um＝1.2kV）到35kV（Um＝40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分：额定电压6kV（Um＝7.2kV）到30kV（Um＝36kV）电缆 GB/T 12706.2－2008 2、额定电压1kV（Um＝1.2kV）到35kV（Um＝40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压30kV（Um＝36kV）到35kV（Um＝40.5kV）电缆 GB/T 12706.3－2008 | 17.4 | 导体检查 |
|  |  |  | 17.5-17.7 | 尺寸检查 绝缘厚度及偏芯度 非金属护套厚度（包括挤包隔离层但不包括挤包内衬层） 铅套厚度 铠装层 |
|  |  |  | 17.9 | 4h电压试验 |
|  |  |  | 17.10 | 热延伸试验 |
|  |  |  | 16.2 | 导体电阻 |
|  |  |  | 16.3 | 局部放电 |
|  |  |  | 16.4 | 电压试验 |
| 6 | 架空绝缘电缆 | 额定电压1kV及以下 架空绝缘电缆 GB/T 12527－2008 | 7.1 | 一、结构尺寸检查： 导体 绝缘厚度 承载绞线结构 屏蔽结构 外径 |
|  |  |  | 7.1, 7.4.4, | 二、电气性能试验： 导体电阻 电压试验 绝缘电阻 |
|  |  |  | 7.2.1 | 三、热延伸试验 |
|  |  |  | 7.4.10 | 四、长度 |
|  |  | 额定电压10kV架空绝缘电缆 GB/T 14049－2008 | 7.8.2 | 一、结构尺寸检查： 导体 绝缘厚度 承载绞线结构 屏蔽结构 外径 |
|  |  |  | 7.7.1, | 二、电气性能试验： 导体电阻 |
|  |  |  | 7.7.3, | 电压试验 |
|  |  |  | 7.7.2, | 绝缘电阻 |
|  |  |  | 7.8.3 | 4h电压试验 |
|  |  |  | 7.8.4 | 三、热延伸试验 |

5.4 电线电缆产品生产许可证企业实地核查办法（见附件2)

5.5 电线电缆产品生产许可证检验规则

5.5.1 抽样规则及抽样单

- 抽样原则

抽取的样品应能代表申请生产许可证的产品范围。技术含量高的、材料复杂的可以覆盖技术含量低的、材料简单的等。每个产品品种均应抽样（已明确可替代的除外）。

- 抽样方法

通常在生产厂抽取样品。一组样的样品应从相同条件下制造的相同型号、相同规格、相同生产周期的合格品中（以下称抽样检验总体）随机抽取。抽样检验的总体应足够大，其数量为200米以上，漆包线一般是20筒以上。

- 抽样地点

应在生产厂的仓贮场所、生产场所等处挂有合格标识的产品中抽取样品（所抽样品应带有合格标识）。

- 抽样数量

采用一次抽样。一组样由相同型号相同规格的2个样品（2个单位产品）组成，应从不同的盘、筒、卷上抽取，抽样数量见表10。

表10　一组样的组成和每个样品的具体数量要求

| 序号 | 产 品 单 元 | 单位产品 （长度/数量） | 一组样 组成 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 架空绞线 | 7m | 2×7m |  |
| 2 | 漆包圆绕组线 | 1筒 | 2×1筒 | 大规格可以为100m，但包装不应影响产品质量，并便于检测。 |
| 3 | 塑料绝缘控制电缆 | 30m | 1×30m 1×（30m＋X） | 阻燃型、无卤低烟阻燃型电缆的阻燃试验、无卤低烟阻燃试验所需样品数量（X）应按GB/T18380标准计算。只在一件样品上进行成束燃烧试验和无卤低烟性能试验。 |
| 4 | 额定电压1kV和3kV 挤包绝缘电力电缆 | 30m | 1×30m 1×（30m＋X） | 无卤低烟阻燃型电缆的无卤低烟阻燃试验所需样品数量（X）应按GB/T18380标准计算。只在一件样品上进行成束燃烧试验和无卤低烟性能试验。 |
| 5 | 额定电压6kV到35kV 挤包绝缘电力电缆 | 30m | 2×30m |  |
| 6 | 架空绝缘电缆 | 30m | 2×30m |  |

- 代表样品

第1产品单元：架空绞线

本产品单元包含4个产品品种，申请范围所涉及的产品品种都应有样品（下同）。代表样品分别为钢芯铝绞线、钢芯铝合金绞线、铝包钢芯铝绞线和钢绞线。

样品要求：

- 第1产品品种申请范围包含钢芯铝绞线产品时，应抽取钢芯铝绞线产品。

- 至少有一组样（2个单位产品，下同）的规格为最大申请规格号（或比申请的最大规格号降低1～2个规格号）。

第2产品单元：漆包圆绕组线

本产品单元包含13个产品品种。

样品要求：每一个产品品种一组样品。样品应包括规格为最大申请线径规格（或比申请的最大线径规格降低1～2个线径规格）；申请范围包括微细线时，应有微细线的样品；尽量抽取每个产品品种中漆膜厚度最薄的产品。

- 只申请一个产品品种的，申请线径规格中含＜0.1mm微细线的，抽＜0.1mm的微细线；申请线径规格中无微细线的，抽取最大申请线径规格的样品。

- 只申请2个产品品种的，微细线及最大申请线径规格各抽取一个样品；申请线径规格中无微细线的，最小申请线径规格及最大申请线径规格各抽取一组样品。

- 申请3个以上产品品种（含3个产品品种）的，应抽取最小申请规格规格样品（有微细线时应抽取微细线样品）、最大申请线径规格样品及漆膜厚度最薄的样品至少各一组，其余为任意线径规格的样品。

- 产品品种中，热级高的可以覆盖热级低的，功能多的可以覆盖功能少的。不同功能不能覆盖，应分别抽样。

说明：

1）企业申请180级聚酯亚胺漆包铜圆线、220级聚酰亚胺漆包铜圆线和200级聚酰胺酰亚胺复合聚酯或聚酯亚胺漆包铜圆线产品作为非制冷系统用漆包圆绕组线产品，进行抽样检验时不进行耐冷冻剂项目试验，检验报告相应说明：该产品为非制冷系统用漆包圆线，未进行耐冷冻剂项目检验；

2）企业申请130级直焊聚氨酯漆包铜圆线、130级聚酰胺复合直焊聚氨酯漆包铜圆线、155级直焊聚氨酯漆包铜圆线、155级聚酰胺复合直焊聚氨酯漆包铜圆线产品作为非高频线圈用漆包绕组线产品，进行抽样检验时不进行介质损耗系数项目试验，检验报告相应说明：该产品为非高频线圈用漆包圆线，未进行介质损耗系数项目检验。

第3产品单元：塑料绝缘控制电缆

本产品单元包含2个产品品种：交联聚乙烯绝缘控制电缆、聚氯乙烯绝缘控制电缆。

样品要求：

- 样品应抽取申请范围中结构比较复杂的产品。铠装结构可覆盖非铠装结构，屏蔽结构可以覆盖非屏蔽结构，铠装结构与屏蔽结构不能相互替代。阻燃型产品可以覆盖非阻燃型产品，高等级阻燃型产品可以覆盖低等级阻燃型产品，无卤低烟阻燃型产品可以覆盖阻燃型产品。

阻燃型等级分类为：A类，B类，C类，D类，单根阻燃。阻燃A类可以覆盖阻燃B类、C类、D类、单根阻燃，依此类推。

屏蔽复杂程度依次为编织屏蔽、铝塑复合带屏蔽、铜带屏蔽。编织屏蔽可以覆盖铝塑复合带屏蔽、铜带屏蔽；铝塑复合带屏蔽可以覆盖铜带屏蔽。

铠装复杂程度依次为钢丝铠装，钢带铠装。钢丝铠装可以覆盖钢带铠装（下同）。

- 至少有一组样的芯数为申请的最多芯数，任意截面。

举例：

当申请第1产品品种聚氯乙烯绝缘控制电缆全部型号时，样品应是KVV32和ZA-KVVRP，其中有一组样的芯数为申请的最多芯数，任意截面。此时两组样可以是①KVV32 450/750 61×1.5（如申请的最多芯数为61芯）；和②ZA-KVVRP 450/750 7×2.5。

当申请第2产品品种交联聚乙烯绝缘控制电缆全部型号时，样品应是KYJV32和WDZA-KYJYP，其中有一组样的芯数为申请的最多芯数，任意截面。此时两组样可以是①KYJV32 450/750 61×1.5（如申请的最多芯数为61芯）；和②WDZA-KYJYP 450/750 7×2.5。

当第1产品品种和第2产品品种的全部型号同时申请时，部分样品可相互替代。此时两组样可以是①WDZA-KYJYP 450/750 7×2.5；和②KVV32 61×1.5（如申请的最多芯数为61芯）。

第4产品单元：额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆

本产品单元包含3个产品品种：聚氯乙烯绝缘电力电缆、交联聚乙烯绝缘电力电缆、乙丙／硬乙丙绝缘电力电缆。

样品要求：

- 乙丙／硬乙丙绝缘电力电缆可以覆盖交联聚乙烯绝缘电力电缆。

- 样品应包括铜、铝导体材料及各种绝缘材料（可覆盖的除外）。一组样的截面接近最大申请截面。另一组样的芯数为最多申请芯数，中等截面。

- 无卤低烟阻燃型产品可以覆盖非无卤低烟阻燃型产品。

- 铠装结构可覆盖非铠装结构。

5）3kV电压样品可覆盖1kV电压样品。即申请3kV电压等级，必须有一组样品的电压为3kV。

注1：接近最大申请截面定义如下：为申请的最大截面，或比申请的最大截面降低1～2个截面规格。

注2：多芯电缆的中等截面定义如下：为申请的多芯电缆最大截面的1/4到1/3。

举例：

  - 申请第1产品品种除钢丝铠装外的聚氯乙烯绝缘电力电缆的全部型号时，两组样可以是①VV、单芯、接近最大申请截面，如：VV 0.6/11×240（如申请的单芯电缆最大截面为300mm2）；和②VLV22、5芯等截面结构、中等截面，如：VLV22 0.6/15×50（如申请的最多芯数为5芯，多芯的最大截面为185mm2）。

  - 申请第2产品品种交联聚乙烯绝缘电力电缆的全部型号时，两组样可以是①WDZC-YJY、单芯、接近最大申请截面；和②YJLV32、最多芯数、中等截面。

当第1产品品种和第2产品品种的全部型号同时申请时，部分样品可相互替代。此时两组样可以是①WDZC-YJY、单芯、接近最大申请截面；和②VLV32、最多芯数、中等截面。

第5产品单元：额定电压6kV到35kV挤包绝缘电力电缆

本产品单元包括2个产品品种：6kV到30kV电力电缆和35kV电力电缆。

样品要求：

- 乙丙／硬乙丙绝缘电力电缆可以覆盖交联聚乙烯绝缘电力电缆。

- 同一产品品种高电压等级产品可以替代低电压等级产品。

- 样品应包括铜、铝导体材料及各种绝缘材料（可覆盖的除外）。两组样中至少有一组样的芯数为3芯，中等截面；一组样的截面接近最大申请截面。如：铠装电缆为3芯，中等截面；单芯无铠装电缆为接近最大申请截面。

- 铠装结构可覆盖非铠装结构。

举例：

- 申请第1产品品种交联聚乙烯绝缘电力电缆的全部型号时，两组样可以是①YJLV、申请的该产品品种最高电压、单芯、接近最大申请截面；和②YJV32、3芯、中等截面。

- 申请第2产品品种交联聚乙烯绝缘电力电缆的全部型号时，两组样可以是①YJV、35kV、单芯、接近最大申请截面；和②YJLV32、35kV、3芯、中等截面。

当第1产品品种和第2产品品种全部型号同时申请时，部分样品可相互替代。两组样可以是①YJV 35kV、单芯、接近最大申请截面；和②YJLV32、10kV、3芯、中等截面。

当第4产品单元和第5产品单元全部型号同时申请时，可在一个产品单元中抽钢丝铠装样品，在另一个单元抽钢带铠装样品。

第6产品单元：架空绝缘电缆

本产品单元包括2个产品品种：1kV架空绝缘电缆和10kV架空绝缘电缆

样品要求：

- 交联聚乙烯绝缘材料可覆盖聚乙烯绝缘材料、聚氯乙烯绝缘材料。

- 至少有一组样的截面规格接近最大申请截面。

- 当同时申请2个产品品种时，样品应包括铜、铝导体；若仅申请1个产品品种，样品的铜、铝导体不限。

- 电线电缆产品生产许可证抽样单，见表11。

表11  电线电缆产品生产许可证抽样单

编号：

| 企业情况 | 申请单位名称(盖章) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 生产地址 |  | 邮政编码 |  |
|  | 联系人 |  | 电话 |  | 传真 |  |
|  | 集团公司所属单位(盖章) |  |
|  | 生产地址 |  | 邮政编码 |  |
|  | 联系人 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 抽样情况 | 产品单元 |  | 产品品种 |  |
|  | 型号 |  | 执行标准 |  |
|  | 规格 |  | 抽样地点 |  |
|  | 抽样基数 |  | 抽样数量 |  |
|  | 生产日期 |  | 抽样日期 |  |
|  | 备 注 | 漆包圆绕组线：用于制冷：是□ 否□； 用于高频线圈：是□ 否□ |
|  | 封样情况 |  |
| 抽样人员签字 |  | 审查组织单位(盖章) 年 月 日 |
| 企业 人员签字 |  |  |
| 备注 |  |
| 说明 | 请企业在封样之日起7日内将样品送达生产许可证检验机构。 |

注：以集团公司形式申请的企业，如集团公司不生产，集团公司可不盖章，集团公司所属单位必须盖章。

5.5.2 检验项目及判定标准

- 检验项目和质量特性分类见表12～表16。

表12　架空绞线产品检验项目和质量特性分类

| 序号 | 项目名称 | 不合格分类 |
| --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C |
| 1 | 组成绞线的各类单线根数 |  |  | √ |
| 2 | 组成绞线的各类单线直径 |  |  | √ |
| 3 | 表面质量 |  |  | √ |
| 4 | 绞向 |  |  | √ |
| 5 | 绞合节径比 |  | √ |  |
| 6 | 绞线均匀紧密性（绞合质量） |  | √ |  |
| 7 | 截面积 |  | √ |  |
| 8 | 外径 |  |  | √ |
| 9 | 单位长度质量 |  |  | √ |
|  | 硬铝线单线性能 |
| 10 | 抗拉强度（绞后单线按绞前95﹪考核） |  |  | √ |
| 11 | 20℃时直流电阻率 | √ |  |  |
| 12 | 卷绕 |  |  | √ |
|  | 铝合金线单线性能 |
| 13 | 抗拉强度（绞后单线按绞前95﹪考核）* |  |  | √ |
| 14 | 断裂伸长率 |  |  | √ |
| 15 | 20℃时直流电阻率 | √ |  |  |
| 16 | 卷绕 |  |  | √ |
|  | 铝包钢线单线性能 |
| 17 | 最小铝层厚度 |  |  | √ |
| 18 | 抗拉强度（绞后单线按绞前95﹪考核） | √ |  |  |
| 19 | 1﹪伸长时的应力 |  |  | √ |
| 20 | 断裂伸长率 |  |  | √ |
| 21 | 20℃时直流电阻率 |  |  | √ |
| 22 | 扭转 |  |  | √ |
|  | 镀锌钢线单线性能 |
| 23 | 抗拉强度（绞后单线按绞前95﹪考核） | √ |  |  |
| 24 | 1﹪伸长时的应力 |  |  | √ |
| 25 | 断裂伸长率 |  |  | √ |
| 26 | 扭转 |  | √ |  |
| 27 | 锌层重量 |  | √ |  |
| 28 | 锌层附着性（4d～5d） |  | √ |  |
| 29 | 卷绕 |  | √ |  |
| 30 | 镀层均匀性 |  |  | √ |

*注：如铝合金线作为加强芯时，则抗拉强度为A类不合格。

表13　漆包圆绕组线产品检验项目和质量特性分类

| 序号 | 项目名称 | 不合格分类 |
| --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C |
| 1 | 漆包线外径 |  |  | √ |
| 2 | 导体直径偏差 |  |  | √ |
| 3 | 导体不圆度 |  |  | √ |
| 4 | 漆膜厚度 |  |  | √ |
| 5 | 电阻 | √ |  |  |
| 6 | 伸长率 |  | √ |  |
| 7 | 回弹性 |  |  | √ |
| 8 | 卷绕 |  |  | √ |
| 9 | 拉伸 |  |  | √ |
| 10 | 急拉断 |  |  | √ |
| 11 | 剥离纽绞 |  |  | √ |
| 12 | 热冲击 | √ |  |  |
| 13 | 软化击穿 |  | √ |  |
| 14 | 刮漆 |  |  | √ |
| 15 | 耐溶剂 |  | √ |  |
| 16 | 击穿电压 | √ |  |  |
| 17 | 漆膜连续性 |  | √ |  |
| 18 | 直焊性 |  | √ |  |
| 19 | 耐冷冻性 |  | √ |  |
| 20 | 失重 |  | √ |  |
| 21 | 热粘合 |  | √ |  |
| 22 | 介质损耗系数 |  | √ |  |

表14　塑料绝缘控制电缆产品检验项目和质量特性分类

| 序号 | 项目名称 | 不合格分类 |
| --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C |
| 1 | 导体单线根数或导体单线直径 |  |  | √ |
| 2 | 绝缘平均厚度 |  |  | √ |
| 3 | 绝缘最薄处厚度 | √ |  |  |
| 4 | 护套厚度（平均厚度、最薄处厚度） |  |  | √ |
| 5 | 铜带、铝/塑复合带厚度 |  |  | √ |
| 6 | 铜带、铝/塑复合带屏蔽重叠 |  |  | √ |
| 7 | 引流线 |  |  | √ |
| 8 | 编织屏蔽密度 |  |  | √ |
| 9 | 成缆方向和节距 |  |  | √ |
| 10 | 铠装金属丝、带（直径、厚度、宽度） |  |  | √ |
| 11 | 内衬层厚度 |  |  | √ |
| 12 | 电缆最大外径 |  |  | √ |
| 13 | f值 |  |  | √ |
| 14 | 印刷标志检查 |  |  | √ |
| 15 | 导体电阻 | √ |  |  |
| 16 | 绝缘电阻 |  | √ |  |
| 17 | 电压试验 | √ |  |  |
| 18 | 绝缘老化前抗张强度 |  |  | √ |
| 19 | 绝缘老化前断裂伸长率 |  |  | √ |
| 20 | 绝缘老化后抗张强度 |  | √ |  |
| 21 | 绝缘老化后断裂伸长率 |  | √ |  |
| 22 | 绝缘抗张强度和断裂伸长率变化率 |  | √ |  |
| 23 | 绝缘失重 |  | √ |  |
| 24 | 绝缘热冲击 |  | √ |  |
| 25 | 绝缘高温压力 |  | √ |  |
| 26 | 绝缘低温弯曲 |  | √ |  |
| 27 | 绝缘低温拉伸 |  | √ |  |
| 28 | 绝缘低温冲击 |  | √ |  |
| 29 | 绝缘非污染试验 |  | √ |  |
| 30 | 绝缘热延伸 |  | √ |  |
| 31 | 护套老化前抗张强度 |  |  | √ |
| 32 | 护套老化前断裂伸长率 |  |  | √ |
| 33 | 护套老化后抗张强度 |  | √ |  |
| 34 | 护套老化后断裂伸长率 |  | √ |  |
| 35 | 护套抗张强度和断裂伸长率变化率 |  | √ |  |
| 36 | 护套失重 |  | √ |  |
| 37 | 护套热冲击 |  | √ |  |
| 38 | 护套高温压力 |  | √ |  |
| 39 | 护套低温弯曲 |  | √ |  |
| 40 | 护套低温冲击 |  | √ |  |
| 41 | 护套低温拉伸 |  | √ |  |
| 42 | 护套非污染试验 |  | √ |  |
| 43 | 成品电缆单根燃烧性能 | √ |  |  |
| 44 | 成品电缆成束燃烧性能 | √ |  |  |
| 45 | 成品电缆无卤性能 | √ |  |  |
| 46 | 成品电缆低烟性能 | √ |  |  |

注：只在一件样品上进行成束燃烧试验和无卤低烟性能试验。

表15　1kV～35kV挤包绝缘电力电缆产品检验项目和质量特性分类

| 序号 | 项目名称 | 不合格分类 |
| --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C |
| 1 | 导体检查（导体单线根数或导体单线直径） |  |  | √ |
| 2 | 绝缘平均厚度 |  |  | √ |
| 3 | 绝缘最薄处厚度 | √ |  |  |
| 4 | 绝缘偏芯度 |  |  | √ |
| 5 | 非金属护套最薄处厚度 |  |  | √ |
| 6 | 金属护套厚度 |  |  | √ |
| 7 | 内衬层和附加垫层的厚度 |  |  | √ |
| 8 | 铠装金属丝、带尺寸（直径、厚度、包带间隙/钢带宽度） |  |  | √ |
| 9 | 屏蔽结构 |  |  | √ |
| 10 | 金属屏蔽结构和尺寸 |  |  | √ |
| 11 | 4h电压 | √ |  |  |
| 12 | 绝缘热延伸 |  | √ |  |
| 13 | 弹性体护套热延伸 |  | √ |  |
| 14 | 导体电阻 | √ |  |  |
| 15 | 弯曲试验后局部放电 | √ |  |  |
| 16 | 介质损耗角正切 | √ |  |  |
| 17 | 加热循环试验后局部放电 | √ |  |  |
| 18 | 冲击电压试验后工頻耐压 | √ |  |  |
| 19 | 半导电屏蔽电阻率 |  | √ |  |
| 20 | 环境温度下绝缘电阻常数 |  | √ |  |
| 21 | 导体最高温度下绝缘电阻常数 |  | √ |  |
| 22 | 绝缘老化前抗张强度 |  |  | √ |
| 23 | 绝缘老化前断裂伸长率 |  |  | √ |
| 24 | 绝缘热老化后抗张强度 |  | √ |  |
| 25 | 绝缘热老化后断裂伸长率 |  | √ |  |
| 26 | 绝缘热老化前后抗张强度变化率 |  | √ |  |
| 27 | 绝缘热老化前后断裂伸长率变化率 |  | √ |  |
| 28 | 非金属护套老化前抗张强度 |  |  | √ |
| 29 | 非金属护套老化前断裂伸长率 |  |  | √ |
| 30 | 非金属护套热老化后抗张强度 |  | √ |  |
| 31 | 非金属护套热老化后断裂伸长率 |  | √ |  |
| 32 | 非金属护套热老化前后抗张强度变化率 |  | √ |  |
| 33 | 非金属护套热老化前后断裂伸长率变化率 |  | √ |  |
| 34 | 成品电缆段的附加老化 |  | √ |  |
| 35 | ST2型PVC护套热失重 |  | √ |  |
| 36 | 绝缘高温压力 |  | √ |  |
| 37 | 非金属护套高温压力 |  | √ |  |
| 38 | PVC绝缘和护套低温性能 |  | √ |  |
| 39 | PVC绝缘和护套抗开裂 |  | √ |  |
| 40 | EPR、HEPR绝缘耐臭氧 |  | √ |  |
| 41 | 弹性体护套浸油 |  | √ |  |
| 42 | 绝缘吸水（电压法、重量法） |  | √ |  |
| 43 | 护套吸水（重量法） |  | √ |  |
| 44 | 电缆单根阻燃 | √ |  |  |
| 45 | 电缆成束阻燃 | √ |  |  |
| 46 | 电缆烟发散 | √ |  |  |
| 47 | 电缆酸气含量 | √ |  |  |
| 48 | 电缆pH值和电导率 | √ |  |  |
| 49 | 电缆氟含量 | √ |  |  |
| 50 | 黑色PE护套碳黑含量 |  |  | √ |
| 51 | XLPE绝缘收缩 |  | √ |  |
| 52 | PVC绝缘热稳定性 |  | √ |  |
| 53 | 挤包外护套刮磨试验 |  | √ |  |
| 54 | HEPR绝缘硬度 |  | √ |  |
| 55 | HEPR绝缘弹性模量 |  | √ |  |
| 56 | PE护套收缩 |  | √ |  |
| 57 | 老化前后绝缘屏蔽可剥离 |  | √ |  |
| 58 | 透水 |  | √ |  |
| 59 | 成品电缆标志、印刷标志耐擦 |  |  | √ |

注：只在一件样品上进行成束燃烧试验和无卤低烟性能试验。

表16　1kV、10kV架空绝缘电缆产品检验项目和质量特性分类

| 序号 | 项目名称 | 不合格分类 |
| --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C |
| 1 | 导体直流电阻 | √ |  |  |
| 2 | 绝缘电阻 |  | √ |  |
| 3 | 交流电压试验 | √ |  |  |
| 4 | 导体结构 |  |  | √ |
| 5 | 承载绞线结构 |  |  | √ |
| 6 | 绝缘平均厚度 |  |  | √ |
| 7 | 绝缘最薄处厚度 | √ |  |  |
| 8 | 多芯电缆线芯的标志 |  |  | √ |
| 9 | 电缆外径 |  |  | √ |
| 10 | 屏蔽结构 |  |  | √ |
| 11 | 4h交流电压试验 | √ |  |  |
| 12 | 局部放电试验 | √ |  |  |
| 13 | 弯曲试验及随后局部放电试验 | √ |  |  |
| 14 | tgδ与电压关系试验 | √ |  |  |
| 15 | tgδ与温度关系试验 | √ |  |  |
| 16 | 热循环后局部放电试验 | √ |  |  |
| 17 | 弯曲试验及随后冲击电压试验和交流电压试验 | √ |  |  |
| 18 | 绝缘耐漏电痕迹试验 |  | √ |  |
| 19 | 导体（电缆）拉断力 | √ |  |  |
| 20 | 承载绞线拉断力 | √ |  |  |
| 21 | 绝缘老化前抗张强度 |  |  | √ |
| 22 | 绝缘老化前断裂伸长率 |  |  | √ |
| 23 | 绝缘老化后抗张强度 |  | √ |  |
| 24 | 绝缘老化后断裂伸长率 |  | √ |  |
| 25 | 绝缘老化前后抗张强度变化率 |  | √ |  |
| 26 | 绝缘老化前后断裂伸长率变化率 |  | √ |  |
| 27 | 聚乙烯绝缘熔体指数 |  |  | √ |
| 28 | 绝缘粘附力（滑脱）试验 |  | √ |  |
| 29 | 交联聚乙烯绝缘热延伸试验 |  | √ |  |
| 30 | 热失重试验 |  | √ |  |
| 31 | 抗开裂试验 |  | √ |  |
| 32 | 高温压力试验 |  | √ |  |
| 33 | 低温卷绕试验 |  | √ |  |
| 34 | 低温拉伸试验 |  | √ |  |
| 35 | 低温冲击试验 |  | √ |  |
| 36 | 吸水试验（电压法、重量法） |  | √ |  |
| 37 | 收缩试验 |  | √ |  |
| 38 | 绝缘耐候试验 |  |  |  |
|  | 0h～1008h抗张强度变化率 |  | √ |  |
|  | 0h～1008h断裂伸长率变化率 |  | √ |  |
|  | 504h～1008h抗张强度变化率 |  | √ |  |
|  | 504h～1008h断裂伸长率变化率 |  | √ |  |
| 39 | 外半导电层剥离试验 |  |  | √ |
| 40 | 成品电缆表面标志、标志间距及其耐擦 |  |  | √ |
| 41 | 耐磨试验 |  | √ |  |
| 42 | 不延燃试验 | √ |  |  |

- 检验方法

检验方法执行产品标准规定的试验方法和（或）引用的试验方法。

- 判定标准

不合格品分为 A 类不合格品（有一个或一个以上 A 类不合格，也可能还有 B 类和（或）C 类不合格的单位产品）、B 类不合格品（有一个或一个以上 B 类不合格，也可能还有 C 类不合格，但不包含 A 类不合格的单位产品）和 C 类不合格品（有一个或一个以上 C 类不合格，但不包含 B 类和 A 类不合格的单位产品），只有当一组样中所有类别的不合格品数量都不大于其相应的不合格品限定数时，抽样检验总体通过。即当一组样中 A 类不合格品数量为 0，且 B 类不合格品数量为 0，且 C 类不合格品数量不大于 1 时，抽样检验总体通过。否则，抽样检验总体不通过。详见表17。

表17　判定标准

|  | 抽样检验 总体通过 | 抽样检验总体不通过 |
| --- | --- | --- |
| A 类不合格品数量 B 类不合格品数量 C 类不合格品数量 | 0 0 0或1* | 1 1 2 |

*：当一组样中 1 个样品符合相关标准，另 1 个样品为 C 类不合格品、且导致该样品为 C 类不合格品的 C 类不合格项数累计不大于 2 项时，抽样检验总体通过；当导致该样品为 C 类不合格品的 C 类不合格项数累计大于 2 项时，该抽样检验总体为不通过。

抽样检验结论：

当一组样中的样品无不合格品或仅有 1 个 C 类不合格品，且导致该样品为 C 类不合格品的 C类不合格项数累计不大于 2 项时，抽样检验结论为：“生产许可证产品抽样检验通过。”

当一组样中的不合格品（项）数量等于或大于不通过判定数时，抽样检验结论为：“生产许可证产品抽样检验不通过。”

6 证书和标志

6.1 证书

6.1.1 生产许可证证书分为正本和副本，具有同等法律效力。生产许可证证书载明企业名称、住所、生产地址、产品名称、证书编号、发证日期、有效期。其中，生产许可证副本中载明产品明细，包括产品单元、产品品种、规格范围及产品型号所表达的内容。“明细”栏具体填写方式举例见表18。

集团公司的生产许可证证书还载明与其一起申请办理的所属单位的名称、生产地址和产品名称。

6.1.2 生产许可证有效期为5年。有效期届满，企业继续生产的，应当在生产许可证有效期届满6个月前向所在地省级质量技术监督局提出生产许可证延续申请。

6.1.3 企业获得生产许可证后需要增加产品单元、产品品种、规格范围及超出证书覆盖的范围时，应当按照本实施细则规定的程序重新组织实地核查和产品检验。符合条件的，换发生产许可证证书，但有效期不变。

6.1.4 在生产许可证有效期内，当国家有关法律法规、产品标准及技术要求发生较大改变时，企业应及时执行国家新颁布的法律法规、标准及技术要求。

6.1.5 在生产许可证有效期内，企业生产条件、检验手段、生产技术或者工艺发生较大变化的(包括生产地址迁移、生产线重大技术改造等)，企业应当及时向所在地省级或受省级委托的地方质量技术监督局提出申请，按照本实施细则规定的程序重新组织实地核查和产品检验。

表18　证书产品明细内容举例

| 序号 | 产品单元 | 企业申请内容 | 审查结果 | 证书产品明细内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 架空 绞线 | 1)JL，10～1500；JL/G1A、JL/G1B、JL/G2A、JL/G2B、JL/G3A，10～1250；JL/G1AF、JL/G2AF、JL/G3AF,10～1250 2）JLHA1、JLHA2，8.62～1250；JLHA2/G1A、JLHA2/G1B、JLHA2/G3A、JLHA1/G1A、JLHA1/G1B、JLHA1/G3A；9.13～1120；JL/LHA2、JL/LHA1；16～1400 3）JLB1A、JLB1B、JLB2，4～200；JL/LB1A，16～1250；JLHA2/LB1A、JLHA1/LB1A，16～1250 4）JG1A、JG1B、JG2A、JG3A，4～63 | 提供的4个代表样品的导线拉断力试验报告和抽样检验报告中最大的一份报告规格号为630。 | 架空绞线 （1）铝绞线10～800；钢芯铝绞线10～800；防腐型钢芯铝绞线10～800 （2）铝合金绞线8.62～800；钢芯铝合金绞线9.13～800；铝合金芯铝绞线16～800 （3）铝包钢绞线4～200；铝包钢芯铝绞线16～800；铝包钢芯铝合金绞线16～800 （4）钢绞线4～63 |
| 2 | 漆包 圆绕 组线 | 1)QZ-1/155、QZ-2/155，QZ-1/130L、QZ-2/130L；0.010～1.000mm 2）QA-1,-2/130,QA-1,-2/155, 0.010～1.000mm 3）QZY-1,-2,-3/180 0.100～2.500mm | 1）未抽＜0.1mm微细线的样品 2）企业提供了不用于高频线圈的说明；抽样检验未进行介质损耗系数项目检验 3）企业不配备耐冷冻剂试验装置,企业提供了不用于制冷系统的说明；抽样检验未进行耐冷冻剂项目检验 | 漆包圆绕组线 （1）聚酯漆包铜圆线，130L级、155级；1级、2级，0.100～1.000mm (2)直焊聚氨酯漆包铜圆线130、155级；1级，2级，0.100～1.000mm(非高频线圈用) （3）聚酯亚胺漆包铜圆线,180级；1级，2级，3级，0.100～2.500mm(非制冷用) |
| 3 | 塑料 绝缘 控制 电缆 | 1）KVV、KVVP、KVVP2、KVVP3、KVV22、KVVP2-22、KVV32、KVVR、KVVRP，ZA-KVVRP，450/750V，2～61芯，0.5～10mm2 2）KYJV、KYJVP、KYJVP2、KYJVP3、KYJV22、KYJVP2-22、KYJV32、KYJY、KYJYP、KYJYP2、KYJYP3、KYJY23、KYJYP2-23、KYJY33、WDZA-KYJYP，450/750V，2～61芯，0.75～10mm2 | 1、缺少钢丝铠装机或有钢丝铠装机但抽样未抽钢丝铠装样品（样品中未含KVV32、KYJV32两个型号）；样品芯数，屏蔽类型、无卤低烟阻燃类型均符合要求 | 塑料绝缘控制电缆 （1）聚氯乙烯绝缘控制电缆，450/750V，2～61芯，0.5～10mm2，钢带铠装，编织屏蔽，铜带屏蔽，铝塑复合带屏蔽，阻燃A类 （2）交联聚乙烯绝缘控制电缆，450/750V，2～61芯，0.75～10mm2，钢带铠装，编织屏蔽，铜带屏蔽，铝塑复合带屏蔽，无卤低烟阻燃A类 |
|  |  |  | 2、抽取的2个样品的型号为：WDZC- KYJYP3、KVV32；抽样最大芯数37芯 | 塑料绝缘控制电缆 （1）聚氯乙烯绝缘控制电缆，450/750V，2～37芯，0.5～10mm2，钢丝铠装，钢带铠装，铝塑复合带屏蔽，铜带屏蔽，阻燃C类 （2）交联聚乙烯绝缘控制电缆，450/750V，2～37芯，0.75～10mm2，钢丝铠装,钢带铠装，铝塑复合带屏蔽，铜带屏蔽，无卤低烟阻燃C类 |
|  |  |  | 3、抽取的2个样品的型号为：ZA-KVVRP,KYJV22未抽取无卤低烟阻燃，其他均符合抽样原则 | 塑料绝缘控制电缆 （1）聚氯乙烯绝缘控制电缆，450/750V，2～61芯，0.5～10mm2，钢带铠装，编织屏蔽，铜带屏蔽，铝塑复合带屏蔽，阻燃A类 （2）交联聚乙烯绝缘控制电缆，450/750V，2～61芯，0.75～10mm2，钢带铠装，编织屏蔽，铜带屏蔽，铝塑复合带屏蔽，阻燃A类 |
| 4 | 额定 电压 1kV 和 3kV 挤包 绝缘 电力 电缆 | 1）VV、VLV、VY、VLY、VV22、VLV22、VV23、VLV23、VV32、VLV32、VV33、VLV33、VV62、VV72等0.6/1kV，1.8/3kV ，1～5芯，1.5～400mm2 2）YJV、YJLV、YJY、YJLY、YJV22、YJLV22、YJV23、YJLV23、YJV32、YJLV32、YJV33、YJLV33，WDZC-YJY， 0.6/1kV，1.8/3kV ，1～5芯，1.5～400mm2 | 1、抽取的样品的电压为0.6/1kV，抽取的两组样品均为铜导体材料，截面符合要求 | 额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆 （1）额定电压1kV和3kV聚氯乙烯绝缘电力电缆，0.6/1kV，1～5芯，1.5～400mm2，铜导体，金属丝铠装，金属带铠装 （2）额定电压1kV和3kV交联聚乙烯绝缘电力电缆，0.6/1kV，1～5芯，1.5～400mm2，铜导体，金属丝铠装，金属带铠装，无卤低烟阻燃C类 |
|  |  |  | 2、抽取的样品的截面偏小：1芯抽样截面185 mm2，5芯抽取的样品50 mm2, 其中一组样品的电压为3kV, 样品包括铜、铝导体材料 | 额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆 （1）额定电压1kV和3kV聚氯乙烯绝缘电力电缆，0.6/1kV，1.8/3kV ，1芯，1.5～300mm2，2～5芯，1.5～185mm2，铜、铝导体，金属丝铠装，金属带铠装 （2）额定电压1kV和3kV交联聚乙烯绝缘电力电缆，0.6/1kV，1.8/3kV ，1芯，1.5～300mm2，2～5芯，1.5～185mm2，铜、铝导体，金属丝铠装，金属带铠装，无卤低烟阻燃C类 |
|  |  |  | 3、抽取的样品为：一组样品型号为VV22，另一组样品型号为YJLV（未抽无卤低烟阻燃产品）；抽取的样品电压、截面范围符合要求 | 额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆 （1）额定电压1kV和3kV聚氯乙烯绝缘电力电缆，0.6/1kV，1.8/3kV ，1～5芯，1.5～400mm2，铜、铝导体，金属带铠装 （2）额定电压1kV和3kV交联聚乙烯绝缘电力电缆，0.6/1kV，1.8/3kV ，1～5芯，1.5～400mm2，铜、铝导体，金属带铠装 |
| 5 | 额定 电压 6kV 到 35kV 挤包 绝缘 电力 电缆 | 1）VV、VLV、VV22、VLV22、VV32、VLV32、VV33、VLV33； YJV、YJLV、YJV22、YJLV22、YJV32、YJLV32、YJV33、YJLV33； EV、ELV、EY、ELY、EV22、ELV22、EV23、ELV23、EV32、ELV32、EV33、ELV33 EYV、EYLV、EYY、EYLY、EYV22、EYLV22、EYV23、EYLV23、EYV32、EYLV32、EYV33、EYLV33 6-30kV，1芯、3芯，10～1600mm2 2）YJV、YJLV、YJV22、YJLV22、YJV32、YJLV32、YJV33、YJLV33、YJV43，YJLV43； EV、ELV、EY、ELY、EV22、ELV22、EV23、ELV23、EV32、ELV32、EV33、ELV33、EV42、ELV42、EV43、ELV43； EYV、EYLV、EYY、EYLY、EYV22、EYLV22、EYV23、EYLV23、EYV32、EYLV32、EYV33、EYLV33、EYV42、EYLV42、EYV43、EYLV43，35kV，1芯、3芯，10～1600mm2 | 企业申请的35kV挤包绝缘电力电缆 截面范围不符合标准要求（标准中最低截面为50mm2） 抽取样品符合细则中抽样原则 | 额定电压6kV到35kV挤包绝缘电力电缆 （1）额定电压6kV到30kV电力电缆（聚氯乙烯绝缘，交联聚乙烯绝缘，乙丙橡胶绝缘/硬乙丙橡胶绝缘），6-30kV，1芯、3芯，10～1600mm2，铜、铝导体，金属丝铠装，金属带铠装 （2）额定电压35kV电力电缆（交联聚乙烯绝缘，乙丙橡胶绝缘/硬乙丙橡胶绝缘），26/35kV，1芯、3芯，50～1600mm2，铜、铝导体，金属丝铠装，金属带铠装 |
|  |  | VV、VLV、VV22、VLV22、YJV、YJLV、YJV22、YJLV22，6-30kV，1芯、3芯，10～500mm2， | 抽取的两组样品的电压均为8.7/15 kV, 样品均为铝导体材料，截面符合细则要求 | 额定电压6kV到35kV挤包绝缘电力电缆 （1）额定电压6kV到30kV电力电缆（聚氯乙烯绝缘，交联聚乙烯绝缘），8.7/15 kV及以下，1芯、3芯，10～500mm2，铝导体，金属带铠装 |
| 6 | 架空 绝缘 电缆 | （1）JKV，JKLV，JKLHV，JKYJ、JKLYJ、JKLHYJ、JKY、JKLY、JKLHY，1kV，1～4芯，10～400mm2 （2）JKYJ、JKTRYJ、JKLYJ、JKLHYJ、JKY、JKTRY、JKLY、JKLHY、JKLYJ/B、JKLHYJ/B、JKLYJ/Q、JKLHYJ/Q、JKLY/Q、JKLHY/Q，10kV，1～4芯，10～400mm2 | 符合细则要求 | 架空绝缘电缆 （1）1kV聚氯乙烯绝缘架空绝缘电缆、1kV交联聚乙烯绝缘架空绝缘电缆、1kV聚乙烯绝缘架空绝缘电缆，1～4芯，铜、铝导体，10～400mm2 （2）10kV架空绝缘电缆，1～4芯，铜、铝导体，10～400mm2 |
|  |  | （1）JKV，JKLV，JKLHV，JKYJ、JKLYJ、JKLHYJ，1kV，1～4芯，10～400mm2 （2）JKYJ、JKTRYJ、JKLYJ、JKLHYJ、JKY、JKTRY、JKLY、JKLHY、JKLYJ/B、JKLHYJ/B、JKLYJ/Q、JKLHYJ/Q、JKLY/Q、JKLHY/Q，10kV，1～4芯，10～400mm2 | 抽取的两组样品中的最大截面为185 mm2，两组样品均为铜导体材料 | 架空绝缘电缆 （1）1kV聚氯乙烯绝缘架空绝缘电缆、1kV交联聚乙烯绝缘架空绝缘电缆，1～4芯，铜导体，10～300mm2 （2）10kV架空绝缘电缆，1～4芯，铜导体，10～300mm2 |

6.1.6 企业名称、住所、生产地址名称发生变化而企业生产条件、检验手段、生产技术或者工艺未发生变化的，企业应当在变更名称后1个月内向所在地省级或受省级委托的地方质量技术监督局提出生产许可证名称变更申请。省级质量技术监督局自受理企业名称变更材料之日起30日内作出是否准予变更的决定。对于符合变更条件的，颁发新证书，但有效期不变。不符合条件的，书面告知企业，并说明理由。

6.1.7 企业应当妥善保管生产许可证证书。生产许可证证书遗失或者毁损，应当向企业所在地的省级或受省级委托的地方质量技术监督局提出补领生产许可证申请。省级质量技术监督局自受理企业补领生产许可证材料之日起30日内作出是否准予补领的决定。对于符合条件的，颁发新证书，但有效期不变。不符合条件的，书面告知企业，并说明理由。

6.1.8 集团公司取得生产许可证后，新增所属单位需要与集团公司一起办理生产许可证的，新增所属单位审查合格后，换发生产许可证证书，但有效期不变。

6.1.9 企业因迁址、增项、更名、遗失补领等取得省级质量技术监督局颁发证书的，原国家证书应按有关规定办理注销。

6.2 标志

6.2.1 取得生产许可证的企业，应当自准予许可之日起6个月内，完成在其产品或者包装、说明书上标注生产许可证标志和编号。

工业产品生产许可证标志由“企业产品生产许可”拼音Qiyechanpin Shengchanxuke的缩写“QS”和“生产许可”中文字样组成。QS标志由企业自行印(贴)，标志的式样、尺寸及颜色要求见《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》附件6，可以按照规定放大或者缩小。

生产许可证编号为：(X)XK06-001-×××××。其中，括号内的(X)代表本省简称，XK代表许可，前两位(06)代表行业编号，中间三位(001)代表产品编号，后五位(×××××)代表企业生产许可证编号。

架空绞线和漆包线产品应在产品合格证（铭牌或标签）或最小包装上标注生产许可证标志和编号；其他有绝缘或护套的电线电缆产品，应当在产品外表面印刷生产许可证编号，在其包装、说明书上标注生产许可证标志。

6.2.2 具有法人资格的集团公司所属单位单独办理生产许可证的，其产品或者包装、说明书上应当标注所属单位的名称、住所和生产许可证标志和编号。

所属单位和集团公司一起办理生产许可证的，应当在其产品或者包装、说明书上分别标注集团公司和所属单位的名称、住所，以及集团公司的生产许可证标志和编号，或者仅标注集团公司的名称、住所和生产许可证标志和编号。

6.2.3 委托加工企业必须按照备案的标注方式，在其产品或者包装、说明书上进行标注。

委托企业具有其委托加工产品生产许可证的，应当标注委托企业的名称、住所和被委托企业的名称、生产许可证标志和编号；或者标注委托企业的名称、住所、生产许可证标志和编号。

委托企业不具有其委托加工产品生产许可证的，应当标注委托企业的名称、住所，以及被委托企业的名称、生产许可证标志和编号。

7 委托加工备案程序

7.1 委托企业申请备案应当符合以下条件：

7.1.1 取得工商行政管理部门核发的有效营业执照，经营范围应当覆盖申请委托加工备案的产品；

7.1.2 申请委托加工备案产品涉及产业政策的，应符合产业政策有关要求；

7.1.3 已签订了有效委托加工合同并公证，且委托加工合同必须明确委托企业负责全部产品销售。

7.2 被委托企业申请备案应当符合以下条件：

7.2.1 取得工商行政管理部门核发的有效营业执照，经营范围应当覆盖申请委托加工备案产品；

7.2.2 已获得生产许可证；

7.2.3 已签订了有效委托加工合同并公证，且委托加工合同必须明确委托企业负责全部产品销售。

7.3 委托企业和被委托企业共同向双方所在地省级许可证办公室提出备案申请，并提交以下备案申请材料：

7.3.1 《全国工业产品生产许可证委托加工备案申请书》一式二份；

7.3.2 委托企业和被委托企业营业执照复印件；

7.3.3 被委托企业的生产许可证复印件；

7.3.4 公证的委托加工合同复印件。

7.4 省级许可证办公室应当自收到委托加工备案申请之日起5日内，进行必要的核实，对符合条件的企业予以备案。对不符合条件的，不予备案并说明理由。

8 监督检查

县级以上质量技术监督部门负责对获证企业的监督检查，通过监督抽查、日常监督检查、企业年度自查等措施和方式，对企业获得生产许可证后的生产情况和产品质量状况的监督，检查应当包括以下内容：

8.1 企业生产的产品单元和规格型号是否超出生产许可证证书中所列产品明细的产品生产范围。

8.2 企业是否具备本实施细则要求的必备生产设备和检测设备，有关设备是否按期检定/校准。

8.3 企业生产过程中是否对进厂的原辅材料实施进货验收，是否对关键工序的半成品、成品实施检验（适用时，漆包圆绕组线是否有耐冷冻剂检验报告），并具有相关记录。

8.4 企业是否按照规定在产品或者包装、说明书上标注加印（贴）生产许可证标志和编号。

8.5 企业是否建立了原材料购买、使用台帐和产品生产、销售台帐，企业生产过程记录是否健全。

8.6 企业生产过程中是否存在委托加工行为，委托加工行为是否按照规定向当地省级质量技术监督局进行了备案。

8.7 企业获得生产许可证后名称、住所、生产地点是否发生了改变，是否增加了生产线，如果发生改变，企业是否及时向当地质量技术监督部门报告并及时提出换证申请。

8.8 企业是否按照质量技术监督部门规定要求及时提交年度自查报告，年度自查报告内容是否完整、真实。

8.9 企业是否对实地核查过程中发现的轻微缺陷项目进行了整改。

9 收费

9.1 审查费：根据《财政部、国家发展改革委关于调整工业产品生产许可证收费政策有关问题的通知》（财综[2006]69号），生产许可证审查费为每家企业申请一个产品单元收费2200元，一家企业同时申请两个以上产品单元的，每增加一个产品单元，按2200元的20%收费。审查费由企业在申请时向省级质量技术监督局交付。

9.2 产品检验费：由企业按照《关于新增工业产品生产许可证产品质量检验费收费标准（第二批）备案的函》（国质检科函[2004]584号）、《关于新增工业产品生产许可证产品质量检验费收费标准（第七批）备案的函》（国质检科函[2009]688号）规定的标准向检验机构交付。

9.3 费用的收缴方式按《财政部、国家发展改革委关于调整工业产品生产许可证收费政策有关问题的通知》（财综[2006]69号）规定执行。

9.4 所属单位和集团公司一起申请办理生产许可证的，凡经实地核查和产品检验的所属单位以及集团公司应当分别缴纳审查费和产品检验费。

9.5 委托加工备案不得向企业收费。

10 生产许可证工作人员守则

10.1 遵纪守法，依法行政，保守秘密，诚实守信；

10.2 坚持原则，秉公办事，忠于职守，尽职尽责；

10.3 服务企业，高效快捷，谦虚谨慎、文明待人；

10.4 作风正派，清正廉洁，自警自省，慎权慎欲。

11 附则

11.1 本实施细则规定的期限以工作日计算，不含法定节假日。

11.2 本实施细则由国家质检总局负责解释。

11.3 本实施细则自   年  月  日起实施，原实施细则废止。

附件1

电线电缆产品生产许可证检验机构名单

（1）国家电线电缆质量监督检验中心

地    址：上海市军工路1000号

邮政编码：200093

电    话：021－65494605

传    真：021－65490171

联 系 人：吴长顺毛阿兴

电子邮箱：ewec@ticw.com.cn

检验产品范围：架空绞线、漆包圆绕组线、塑料绝缘控制电缆、额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆、额定电压6kV到35kV挤包绝缘电力电缆、1kV架空绝缘电缆、10kV架空绝缘电缆、架空绞线型式试验

（2）江苏省产品质量监督检验研究院

地    址：江苏省宜兴市环科园绿园路500号

邮政编码：214205

电    话：0510-80713702,80713755,80713788,025-84470281

传    真：0510-80713799,80713721,025-84470280

联 系 人：戴京生  茅雪林  鲍振宇

电子邮箱：jszj-dx@163.com

检验产品范围：架空绞线、漆包圆绕组线、塑料绝缘控制电缆、额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆、额定电压6kV到35kV挤包绝缘电力电缆、1kV架空绝缘电缆、10kV架空绝缘电缆、架空绞线型式试验

（3）国家电线电缆产品质量监督检验中心(武汉)

地    址：湖北省武汉市东西湖区金银湖东二路五号

邮政编码：430048

电    话：027－68853721、85808150

传    真：027－68853721

联 系 人：金群，姜道乡

电子邮箱：jinqun999@163.com

检验产品范围：架空绞线、漆包圆绕组线、塑料绝缘控制电缆（含电缆的燃烧性能项目）、额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆、额定电压6kV到35kV挤包绝缘电力电缆、1kV架空绝缘电缆、10kV架空绝缘电缆、架空绞线型式试验

（4）河北省产品质量监督检验院

地    址：河北省石家庄市工农路368号

邮政编码：050091

电    话：0311-83018201 67568397

传    真：0311-83018201

联 系 人：胡伟，王冬梅

电子邮箱：huwei5606@163.com

检验产品范围：架空绞线、漆包圆绕组线(不具备GB/T 6109.5-2008、GB/T 6109.6-2008和GB/T 6109.20-2008标准的制冷系统用漆包圆绕组线产品（即180级聚酯亚胺漆包铜圆线、220级聚酰胺酰亚胺漆包铜圆线和200级聚酰胺酰亚胺复合聚酯或聚酯亚胺漆包铜圆线）检测能力)、塑料绝缘控制电缆、额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆、额定电压6kV到35kV挤包绝缘电力电缆、1kV架空绝缘电缆、10kV架空绝缘电缆

（5）辽宁省产品质量监督检验院

地    址：辽宁省沈阳市于洪区崇山东路61号

邮政编码：110032

电    话：024－23891774

传    真：024－86621453

联 系 人：周晓明，刘伟

电子邮箱：syclab@tom.com

检验产品范围：架空绞线、漆包圆绕组线、塑料绝缘控制电缆、额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆、额定电压6kV到35kV挤包绝缘电力电缆、1kV架空绝缘电缆、10kV架空绝缘电缆、架空绞线型式试验

（6）广东产品质量监督检验研究院

地    址：广州市海珠区新港东路海诚东街6号

邮政编码：510330

电    话：020－89232821，89232116

传    真：020－89232696，89232116

联 系 人：周文华、刘惠葵

电子邮箱：dx@cest.cn yw@gdqt.cn

检验产品范围：架空绞线、漆包圆绕组线、塑料绝缘控制电缆、额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆、额定电压6kV到35kV挤包绝缘电力电缆、1kV架空绝缘电缆、10kV架空绝缘电缆

（7）河南省产品质量监督检验院

地    址：河南省郑州市东明路北17号

邮政编码：450004

电    话：0371－63318996

传    真：0371－63318906

联 系 人：马连宏  贺明志

电子邮箱：mlho@public2.zz.ha.cn

检验产品范围：架空绞线、漆包圆绕组线(不具备GB/T 6109.5-2008、GB/T 6109.6-2008和GB/T 6109.20-2008标准的制冷系统用漆包圆绕组线产品[即180级聚酯亚胺漆包铜圆线、220级聚酰胺酰亚胺漆包铜圆线和200级聚酰胺酰亚胺复合聚酯或聚酯亚胺漆包铜圆线]检测能力)、塑料绝缘控制电缆（含阻燃型）、额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆、额定电压6kV到35kV挤包绝缘电力电缆、1kV架空绝缘电缆、10kV架空绝缘电缆

（8）山东省产品质量监督检验研究院

地    址：山东省济南市经十东路8168号

邮政编码：250103

电    话：0531－88118776，88013226

传    真：0531－88118773, 89701996

联 系 人：林蓝波  王锋

电子邮箱：zjsdqs@163.com

检验产品范围：架空绞线、塑料绝缘控制电缆、额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆、额定电压6kV到35kV挤包绝缘电力电缆、1kV架空绝缘电缆、10kV架空绝缘电缆

（9）重庆市计量质量检测研究院

地    址：重庆市江北区观音桥小苑2村2号

邮政编码：400020

电    话：023-89232097，67952724

传    真：023－67951136

联 系 人：李立

电子信箱：zyb@cqjz.com.cn

检验产品范围：架空绞线、漆包圆绕组线、塑料绝缘控制电缆、额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆、额定电压6kV到35kV挤包绝缘电力电缆、架空绝缘电缆(1kV,10kV)

（10）浙江省质量技术监督检测研究院

地    址：浙江省杭州市天目山路222号省质量技术监督局大院4号楼

邮政编码：310013

电    话：0571－0571-85025759、85020576、85025719

传    真：0571－85020577

联 系 人：顾航、张辉、张光武

电子邮箱：guhang2004@tom.com

检验产品范围：塑料绝缘控制电缆、额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆、漆包圆绕组线

（11）北京市产品质量监督检验所

地    址：北京市朝阳区育慧南路3号

邮政编码：100029

电    话：010-61276361、61276365

传    真：010-61276361

联 系 人：赵文朝

电子邮箱：scb@bqi.gov.cn

检验产品范围：塑料绝缘控制电缆、额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆

（12）天津市产品质量监督检测技术研究院

地    址：天津市华苑产业园区开华道26号

邮政编码：300384

电    话：022－23078930

传    真：022－23078915 23078930

联 系 人：白云岗

电子邮箱：yungang@vip.sina.com

检验产品范围：塑料绝缘控制电缆、额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆

（13）湖南省产商品质量监督检验所

地    址：湖南省长沙市新建西路41号

邮政编码：410007

电    话：0731－85350641

传    真：0731－85557071

联 系 人：刘平

电子邮箱：liuping@hn315.gov.cn

检验产品范围：架空绞线、塑料绝缘控制电缆、额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆

（14）新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院

地    址：乌鲁木齐市新华南路167号

邮政编码：830002

电    话：0991－4682248,2817436

传    真：0991－4686070,2817436

联 系 人：王小伟,王爱冬

电子邮箱：xjzjs@xj.cninfo.net  700302568@sohu.com

检验产品范围：架空绞线、塑料绝缘控制电缆、额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆

(15)四川省产品质量监督检验检测院

地    址：四川省成都市东门街2号

邮政编码：610031

电    话：028－86638594、66688643

传    真：028－86638594、66688642

联 系 人：韩全国 杨春尧

电子邮箱：ycy2000@sina.com

检验产品范围：架空绞线、塑料绝缘控制电缆、额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆、额定电压6kV到35kV挤包绝缘电力电缆、1kV架空绝缘电缆、10kV架空绝缘电缆

(16)陕西省产品质量监督检验所

地    址：西安市雁塔北路南段129号

邮政编码：710054

电    话：029－85535379,85528680

传    真：029－85528680

联 系 人：高宏星

电子邮箱：gaohx2002@yahoo.com.cn

检验产品范围：架空绞线、漆包圆绕组线（不具备GB/T6109.5-2008、GB/T6109.6-2008和GB/T6109.20-2008标准的制冷系统用漆包圆绕组线产品[即180级聚酯亚胺漆包铜圆线、220级聚酰胺酰亚胺漆包铜圆线和200级聚酰胺酰亚胺复合聚酯或聚酯亚胺漆包铜圆线]检测能力)、塑料绝缘控制电缆、额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆、1kV架空绝缘电缆

（17）安徽省产品质量监督检验研究院

地    址：安徽省合肥市包河工业园延安路13号

邮政编码：230051

电    话：0551-3356289，0551-3356286

传    真：0551－3356286

联 系 人：宣萍，陈晓红

电子邮箱：xuanping1972@126.com

检验产品范围：架空绞线；塑料绝缘控制电缆；额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆；额定电压6kV到35kV挤包绝缘电力电缆；架空绝缘电缆(1kV,10kV)

（18）上海市质量监督检验技术研究院

地    址：上海市闸北区万荣路918号

邮政编码：200072

电    话：021－56651849,56653410

传    真：021－56652416

联 系 人：张倚

电子邮箱：zzhangqi@sqi.org.cn

检验产品范围：漆包圆绕组线、塑料绝缘控制电缆、额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆、1kV架空绝缘电缆

(19)福建省中心检验所

地    址：福建省福州市杨桥西路山头角121号

邮政编码：350002

电    话：0591-83731973

传    真：0591-83730476

联 系 人：颜台永

电子邮箱：dian_xz@163.com

检验产品范围：架空绞线、塑料绝缘控制电缆、额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆、1kV架空绝缘电缆、10kV架空绝缘电缆、额定电压6kV和35kV挤包绝缘电力电缆、漆包圆绕组线

(20)江苏省质量技术监督电线电缆产品质量检验站（徐州）

地    址：徐州市湖北路64号（徐州质检所院内）

邮政编码：221006

电    话：0516-85721288，85610125，85715464

传    真：0516-85711011

联 系 人：崔祥柱，王广庆

电子邮箱：cuixz2001@163.com

检验产品范围：架空绞线；漆包圆绕组线；塑料绝缘控制电缆；额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆；额定电压6kV到35kV挤包绝缘电力电缆；1kV架空绝缘电缆；10kV架空绝缘电缆

（21）皖西南产品质量监督检验中心

地    址：安徽省安庆市市府路1号

邮政编码：246001

电    话：0556－5365043

传    真：0556－8712026，5219039

联 系 人：杨翠莲

电子邮箱：wxnzj@sohu.com

检验产品范围：塑料绝缘控制电缆；额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆

（22）甘肃省产品质量监督检验中心

地    址：甘肃省兰州市金昌南路208号

邮政编码：730030

电    话：0931-8827450,8849622

传    真：0931-8736511

联 系 人：马舒莹 、倪晓东

电子邮箱：gsszjs@sina.com

检验产品范围：架空绞线；塑料绝缘控制电缆；额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆

（23）广西壮族自治区产品质量监督检验院

地    址：广西南宁市新竹路12号

邮政编码：530022

电    话：0771-5876690,5852391

传    真：0771-5856481

联 系 人：陈小聪、赵晓波

电子邮箱：gxzjs@gxqts.gov.cn

检验产品范围：架空绞线；塑料绝缘控制电缆；额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆

（24）宁夏回族自治区产品质量监督检验所

地    址：宁夏银川市湖滨西街银湖巷39号

邮政编码：750001

电    话：0951-5066584,5065060

传    真：0951-5041369

联 系 人：万淑香(13995103690),王宏华

电子邮箱：nzjdjzhipaoke@126.com

检验产品范围：架空绞线；塑料绝缘控制电缆；额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆

(25)江西省产品质量监督检测院

地    址：江西省南昌市江大南路9号

邮政编码：330029

电    话：0791-8331420,8332747

传    真：0791-8321215

联 系 人：胡晓云,付远园

电子邮箱：jxszjy@jxzj.gov.cn

检验产品范围：塑料绝缘控制电缆；架空绞线；漆包圆绕组线；额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆；额定电压6kV到35kV挤包绝缘电力电缆；架空绝缘电缆

企业可将所抽、封的样品送至上述所批准承担生产许可证检验工作的任一个具有相应检验能力的检验机构。

附件2

电线电缆产品生产许可证

企业实地核查办法

企业名称：

生产地址：

产品单元：

产品品种、规 格 型 号：

国家质量监督检验检疫总局

实地核查结论的判定原则

1、本办法进行判定核查结论的内容：一、质量管理职责，二、生产资源提供，三、人力资源要求，四、技术文件管理，五、过程质量管理，六、产品质量检验，七、安全防护共7章27条41款。

2、项目结论的判定：

（1）否决项目结论分为“符合”和“不符合”（否决项目条款在本办法中标注*），否决项目为2.1生产设施、2.2设备工装的2.2.1款、2.3测量设备的2.3.1款、6.3出厂检验共4款；

（2）非否决项目结论分为“符合”、“轻微缺陷”、“不符合”（非否决项目条款在本办法中不标注*）。非否决项目共37款。

3、核查结论的确定原则：否决项目全部符合，非否决项目中轻微缺陷不超过8款，且无不符合项，核查结论为合格。否则核查结论为不合格。

4、审查组依据本办法对企业实地核查后，填写《生产许可证企业实地核查报告》和《企业实地核查不符合项汇总表》。

一、质量管理职责

| 序号 | 核查 项目 | 核查内容 | 核查要点 | 结论 | 核查记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 组织 机构 | 企业应有负责质量工作的领导，应设置相应的质量管理机构或负责质量管理工作的人员。 | 1．是否指定领导层中一人负责质量工作。 2．是否设置了质量管理机构或质量管理人员。 | ( 符合 ( 轻微缺陷 ( 不符合 |  |
| 1.2 | 管理 职责 | 应规定各有关部门、人员的质量职责、权限和相互关系。 | 1．是否规定与产品质量有关的部门、人员的质量职责。 2．有关部门、人员的权限和相互关系是否明确。 | ( 符合 ( 轻微缺陷 ( 不符合 |  |
| 1.3 | 有效 实施 | 在企业制定的质量管理制度中应有相应的考核办法并严格实施，记录有关结果。 | 1．是否有相应的考核办法。 2．是否严格实施考核并记录。 | ( 符合 ( 轻微缺陷 ( 不符合 |  |

二、生产资源提供

| 序号 | 核查 项目 | 核查内容 | 核查要点 | 结论 | 核查记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1* | 生产 设施 | 企业必须具备满足生产和检验所需要的工作场所和设施，且维护完好。 | 1．是否具备满足申请取证产品的生产和检验设施及场所。 2．生产和检验设施是否能正常运转。 3.试验室的环境条件是否符合标准要求。 | ( 符合 ( 不符合 |  |
| 2.2 | 设备 工装 | 1*．企业必须具有本实施细则5.2中规定的必备生产设备和工艺装备，其性能和精度应能满足生产合格产品的要求。 | 1．是否具有本实施细则中规定的必备生产设备和工艺装备，必要时应核查其购销合同、发票等凭证及设备编号。 2．设备工装性能和精度是否满足加工要求。 3．生产设备和工艺装备是否与生产规模相适应。 | ( 符合 ( 不符合 |  |
|  |  | 2．企业的生产设备和工艺装备应维护保养完好。 | 检查设备维护和保养计划及实施的记录。 | ( 符合 ( 轻微缺陷 ( 不符合 |  |
| 2.3 | 测量 设备 | 1*．企业必须具有本实施细则5.2中规定的检验、试验和计量设备，其性能和精度应能满足生产合格产品的要求。 | 1．是否有本实施细则中规定的检验、试验和计量设备，必要时应核查其购销合同、发票等凭证及设备编号。 2．设备性能、准确度能满足生产需要。 3．是否与生产规模相适应。 | ( 符合 ( 不符合 |  |
|  |  | 2．企业的检验、试验和计量设备应在检定或校准的有效期内使用，并覆盖检验参数。 | 检验、试验和计量设备是否在检定有效期内并有标识，且校准证书覆盖检验参数。 | ( 符合 ( 轻微缺陷 ( 不符合 |  |

三、人力资源要求

| 序号 | 核查 项目 | 核查内容 | 核查要点 | 结论 | 核查记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 企业 领导 | 企业领导应具有一定的质量管理知识，并具有一定的专业技术知识。 | 是否有基本的质量管理常识。 ⑴了解产品质量法、标准化法、计量法和《工业产品生产许可证管理条例》对企业的要求（如企业的质量责任和义务等）； ⑵了解企业领导在质量管理中的职责与作用。 是否有相关的专业技术知识。 ⑴了解产品标准、主要性能指标等； ⑵了解产品生产工艺流程、检验要求。 | ( 符合 ( 轻微缺陷 ( 不符合 |  |
| 3.2 | 技术 人员 | 企业技术人员应掌握专业技术知识，并具有一定的质量管理知识。 | 1．是否熟悉自己的岗位职责； 2．是否掌握相关的专业技术知识； 3．是否有一定的质量管理知识。 | ( 符合 ( 轻微缺陷 ( 不符合 |  |
| 3.3 | 检验 人员 | 检验人员应熟悉产品检验规定，具有与工作相适应的质量管理知识和检验技能。 | 1．是否熟悉自己的岗位职责； 2．是否掌握产品标准和检验要求； 3．是否有一定的质量管理知识； 4．是否能熟练准确地按规定进行检验。 （重点抽查关键重要过程产品检验人员和出厂检验人员） | ( 符合 ( 轻微缺陷 ( 不符合 |  |
| 3.4 | 生产 人员 | 生产人员应能看懂相关技术文件（工艺文件、操作规程等），并能熟练地操作设备。 | 1．是否熟悉自己的岗位职责； 2．是否能看懂相关工艺文件、操作规程等文件； 3．是否能熟练地进行生产操作。 （重点抽查关键工序、特殊工序操作工人） | ( 符合 ( 轻微缺陷 ( 不符合 |  |
| 3.5 | 人员 培训 | 企业应对与产品质量相关的人员进行必要的培训和考核。 | 1．与产品质量相关的人员是否进行了培训和考核，并保持有关记录。 2．电工、叉车司机等特种作业人员必须持证上岗。 | ( 符合 ( 轻微缺陷 ( 不符合 |  |

四、技术文件管理

| 序号 | 核查 项目 | 核查内容 | 核查要点 | 结论 | 核查记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 技术 标准 | 1．企业应具备和贯彻《实施细则》5.1中规定的产品标准和相关标准。 | 1．是否有《实施细则》中所列的与申证产品有关的标准。 2．是否为现行有效标准并贯彻执行。 | ( 符合 ( 轻微缺陷 ( 不符合 |  |
|  |  | 2．如有需要，企业制定的产品标准应不低于相应的国家标准或行业标准的要求，并经当地标准化部门备案。 | 1．企业制定的产品标准是否经当地标准化部门备案。 2．企业产品标准主要技术和性能指标不应低于相应的国家标准或行业标准的要求。 | ( 符合 ( 轻微缺陷 ( 不符合 ( 不适用 |  |
| 4.2 | 技术 文件 | 1．技术文件应具有正确性，且签署、更改手续正规完备。 | 1．技术文件（如设计文件和工艺文件等）的技术要求和数据等是否符合有关标准和规定要求（对2、3、4、5单元产品结构设计和所有单元工艺文件应予审查，是否符合相应产品标准规定）。 2．技术文件签署、更改手续是否正规完备。 （重点检查产品结构表、关键/特殊工序的工艺文件、检验规程） | ( 符合 ( 轻微缺陷 ( 不符合 |  |
|  |  | 2．技术文件应具有完整性，文件必须齐全配套。 | 技术文件是否完整、齐全（包括产品结构表、技术要求等和工艺文件的工艺卡、操作规程、检验规程等以及原材料、半成品和成品各检验过程的检验、验证标准或规程等）。 | ( 符合 ( 轻微缺陷 ( 不符合 |  |
|  |  | 3．技术文件应和实际生产相一致，各车间、部门使用的文件必须完全统一。 | 1．技术文件是否与实际生产和产品一致。 2．各车间、部门使用的文件是否统一。 | ( 符合 ( 轻微缺陷 ( 不符合 |  |
| 4.3 | 文件 管理 | 1．企业应制定技术文件管理制度，文件的发布应经过正式批准，使用部门可随时获得文件的有效版本，文件的修改应符合规定要求。 | 1.是否制定了技术文件管理制度。 2.发布的文件是否经正式批准。 3.使用部门是否能随时获得文件的有效版本。 4.文件的修改是否符合规定。 | ( 符合 ( 轻微缺陷 ( 不符合 |  |
|  |  | 2．企业应有部门或专（兼）职人员负责技术文件管理。 | 是否有部门或专（兼）职人员负责技术文件管理。 | ( 符合 ( 轻微缺陷 ( 不符合 |  |

五、过程质量管理

| 序号 | 核查 项目 | 核查内容 | 核查要点 | 结论 | 核查记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 采购 控制 | 1.企业应制定采购原辅材料及外协加工项目的质量控制制度。 | 1.是否制定了控制文件。 2.内容是否完整合理。 | ( 符合 ( 轻微缺陷 ( 不符合 |  |
|  |  | 2.企业应制定影响产品质量的主要原辅材料（导体、绝缘、护套、屏蔽、加强用材料）的供方及外协单位的评价规定，并依据规定进行评价，保存供方及外协单位名单和供货、协作记录。 | 1.是否制定了评价规定。 2.是否按规定进行了评价。 3.是否全部在合格供方采购。 4.是否保存供方及外协单位名单和供货、协作记录。 | ( 符合 ( 轻微缺陷 ( 不符合 |  |
|  |  | 3.企业应根据正式批准的采购文件或委托加工合同进行采购或外协加工。 | 1.是否有采购或委托加工文件（如：计划、清单、合同等）。 2.采购文件是否明确了验收规定。 3.采购文件是否经正式批准。 4.是否按采购文件进行采购。 | ( 符合 ( 轻微缺陷 ( 不符合 |  |
|  |  | 4.企业应按规定对采购的原辅材料以及外协件进行质量检验或者根据有关规定进行质量验证，检验或验证的记录应齐全。 | 1.是否对采购及外协件的质量检验或验证作出规定。 2.是否按规定进行检验或验证。 3.是否保留检验或验证的记录。 | ( 符合 ( 轻微缺陷 ( 不符合 |  |
| 5.2 | 工艺 管理 | 1．企业应制定工艺管理制度及考核办法，并严格进行管理和考核。 | 1.是否制定了工艺管理制度及考核办法。其内容是否完善可行。 2.是否按制度进行管理和考核，并保存考核记录。 | ( 符合 ( 轻微缺陷 ( 不符合 |  |
|  |  | 2.原辅材料、半成品、成品、工装器具等应按规定放置，并应防止出现损伤或变质。 | 1.对原辅材料、半成品、成品、工装器具的妥善保存、放置是否作出合理规定。 2.有无适宜的搬运工具、必要的工位器具、贮存场所和防护措施。 3.原辅材料、半成品、成品是否出现损伤或变质。 | ( 符合 ( 轻微缺陷 ( 不符合 |  |
|  |  | 3．企业职工应严格执行工艺管理制度，按操作规程、工艺卡片等工艺文件进行生产操作。 | 是否按操作规程、工艺卡片等工艺文件进行生产操作。 | ( 符合 ( 轻微缺陷 ( 不符合 |  |
| 5.3 | 质量 控制 | 1．企业应明确设置关键质量控制点，对生产中的重要工序（架空绞线的单线绞合工序；漆包工序；绝缘挤包工序、交联和硫化工序）或产品关键特性进行质量控制。 | 1.是否对重要工序或产品关键特性设置了质量控制点。 2.是否在有关工艺文件中标明质量控制点。 | ( 符合 ( 轻微缺陷 ( 不符合 |  |
|  |  | 2．企业应制订关键质量控制点的操作控制程序，并依据程序实施质量控制。 | 1.是否制订关键质量控制点的操作控制程序，其内容是否完整。 2.是否按程序实施质量控制。 | ( 符合 ( 轻微缺陷 ( 不符合 |  |
| 5.4 | 特殊 过程 | 对产品质量不易或不能经济地进行验证的特殊过程，应事先进行设备认可、工艺参数验证和人员鉴定，并按规定的方法和要求进行操作和实施过程参数监控。 | 1.对特殊过程（如退火、漆包、挤塑和挤橡、交联和硫化等工序）是否事先进行了设备认可、工艺参数验证和人员鉴定，并保存记录。 2.是否按规定进行操作和过程参数监控，并保存过程参数监控记录。 | ( 符合 ( 轻微缺陷 ( 不符合 |  |
| 5.5 | 产品 标识 | 企业应规定产品标识方法并进行标识。 | 1.是否规定产品标识方法，能否有效防止产品混淆、区分质量责任和保持可追溯性。 2.检查关键、特殊过程产品和最终产品的标识。 | ( 符合 ( 轻微缺陷 ( 不符合 |  |
| 5.6 | 不合 格品 | 企业应制订不合格品的控制程序，有效防止不合格品出厂。 | 1.是否制订不合格品的控制程序。 2.生产过程中发现的不合格品是否得到有效控制。 3.不合格品经返工、返修后是否重新进行了检验。 | ( 符合 ( 轻微缺陷 ( 不符合 |  |

六、产品质量检验

| 序号 | 核查 项目 | 核查内容 | 核查要点 | 结论 | 核查记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | 检验 管理 | 1．企业应有独立行使权力的质量检验机构或专（兼）职检验人员，并制定质量检验管理制度以及检验、试验、计量设备管理制度。 | 1.是否有检验机构或专（兼）职检验人员，能否独立行使权力。 2.是否制定了检验管理制度和检测计量设备管理制度。 | ( 符合 ( 轻微缺陷 ( 不符合 |  |
|  |  | 2.企业有完整、准确、真实的检验原始记录或检验报告。 | 1.检查主要原辅材料、半成品、成品是否有检验的原始记录或检验报告。 2.检验的原始记录或检验报告是否完整、准确、真实。 | ( 符合 ( 轻微缺陷 ( 不符合 |  |
| 6.2 | 过程 检验 | 企业在生产过程中要按规定开展产品质量检验，做好检验记录，并对产品的检验状态进行标识。 | 1.是否对产品质量检验作出规定。 2.是否按规定进行检验。 3.是否保存检验记录。 4.是否对检验状态进行标识。 （重点检查关键工序的检验活动，如标准要求时的火花试验等） | ( 符合 ( 轻微缺陷 ( 不符合 |  |
| 6.3* | 出厂 检验 | 企业应按本实施细则5.3的规定，对产品进行出厂检验和试验，出具产品检验合格证，并按规定进行包装和标识。 | 1.是否有出厂检验规定、包装和标识规定。 2.是否按要求进行出厂检验和试验，并保存检验记录。 3.产品包装和标识是否符合规定。 | ( 符合 ( 不符合 |  |
| 6.4 | 委托 检验 | 漆包圆绕组线单元中180级聚酯亚胺漆包铜圆线、220级聚酰亚胺漆包铜圆线和200级聚酰胺酰亚胺复合聚酯或聚酯亚胺漆包铜圆线的耐冷冻试验进行委托检验时,应符合本实施细则5.2的规定。 | 1.核查委托检验机构的资质证明。 2.核查检验报告是否与委托检验机构对应。 3.核查检验报告是否在一年内。 | ( 符合 ( 轻微缺陷 ( 不符合 ( 不适用 |  |
| 6.5 | 型式 检验 | 1.凡申请架空绞线单元的企业，应有符合标准要求的至少包括导线拉断力项目的检验报告，须按产品品种及抽样规则提供代表样品的至少包括导线拉断力项目的检验报告。至少有一个产品品种的导线拉断力试验的规格为最大申请截面（或比申请的最大截面降低1～2个规格）。导线拉断力的检验依据为GB/T 1179－2008标准5.5.3条。 具备做导线拉断力试验条件的企业可自行出具产品单项检验报告或型式试验报告，也可委托具备条件的电线电缆产品生产许可证检验机构进行委托检验。自行出具产品单项检验报告或型式试验报告的申证企业，必须具备能够完成有关标准中规定的型式试验项目或单项检测的检测装置及仪器设备（见表4）。 | 1．检验依据是否正确。 2．检验结果是否符合标准要求。 3．核查委托检验机构的资质证明。 4．若企业自行提供型式试验报告或单项试验报告，企业须具备完成全部项目或单项检测的设备和能力。 | ( 符合 ( 轻微缺陷 ( 不符合 ( 不适用 |  |
|  |  | 2.凡申请漆包圆绕组线单元的企业，应有符合标准要求（《测定漆包绕组线温度指数的试验方法》，或者参照《测定漆包绕组线温度指数的试验方法 快速法》）的至少包括温度指数项目的检验报告，具体要求如下：漆包圆绕组线须提供包括温度指数项目的检验报告，每个温度等级提供1份委托检验报告。 具备做温度指数试验条件的企业可自行出具产品单项检验报告或型式试验报告，也可委托具备条件的电线电缆产品生产许可证检验机构进行委托检验。自行出具产品单项检验报告或型式试验报告的申证企业，必须具备能够完成有关标准中规定的单项检验报告或型式试验项目的检测装置及仪器设备。 | 1．检验依据是否正确。 2．检验结果是否符合标准要求。 3．核查委托检验机构的资质证明。 4．若企业自行提供型式试验报告或单项试验报告，企业须具备完成全部项目或单项检测的设备和能力。 | ( 符合 ( 轻微缺陷 ( 不符合 ( 不适用 |  |

七、安全防护

| 序号 | 核查 项目 | 核查内容 | 核查要点 | 结论 | 核查记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | 安全 生产 | 企业应根据国家有关法律法规制定安全生产制度并实施。企业的生产设施、设备的危险部位应有安全防护装置，车间、库房等地应配备消防器材，易燃、易爆等危险品应进行隔离和防护。 | 1.是否制定了安全生产制度。 2.危险部位是否有必要的防护措施。 3.车间、库房等是否配备了消防器材，消防器材是否在有效期内。 4.是否对易燃、易爆等危险品进行隔离和防护。 | ( 符合 ( 轻微缺陷 ( 不符合 |  |
| 7.2 | 劳动 防护 | 企业应对员工进行安全生产和劳动防护培训，并为员工提供必要的劳动防护。 | 1.是否进行了必要的安全生产及劳动防护培训； 2.是否提供了必要的劳动防护。 3.员工的生产操作是否符合安全规范。 | ( 符合 ( 轻微缺陷 ( 不符合 |  |

附件3

生产许可证企业实地核查报告

| 企业名称： | 生产地址： | 邮编： |
| --- | --- | --- |
| 产品名称： | 联系人： | 电话： | 传真： |
| 产品单元（产品明细*） |
| 核查 结论 | 审查组根据《电线电缆产品生产许可证实施细则》，于 年 月 日至 年 月__ _日对该企业进行了核查，共计核查出： 轻微缺陷项_____款、非否决项不符合项 款、否决项不符合项 款。 其他情况说明： 经综合评价，本审查组对该企业的核查结论是： 。 （注：核查结论填写：合格或不合格） |
| 审查组成员 | 姓名（签字） | 单 位 | 职务(组长、组员) | 核查分工（条款） | 审查员证书编号 |

观察员(签字)：                     年    月    日                   审查组织单位(章)：                      年    月    日

注：1.“其他情况说明”栏中填写的内容为：企业存在不符合法律法规等有关规定，且不能体现在实地核查记录中的情况，如企业存在因非不可抗力原因拖延或拒绝核查的情况等。

2. 产品明细应按本细则表18举例方式填写

附件4

企业实地核查轻微缺陷项汇总表

企业名称：

产品单元：

| 序号 | 条款号 | 轻微缺陷程度 | 轻微缺陷事实描述 | 整改要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查组组长(签字)： 年 月 日 | 企业代表签字： 企业公章 年 月 日 |
| 审查组成员(签字)： 年 月 日 |  |
| 整改时限： 请企业按照整改要求在 日内完成整改，并将整改情况报企业所在地质量技术监督部门。 |

注： 实地核查不合格的企业，“整改要求”、“企业代表签字”、“整改时限”栏不填。

附件5

检验机构名称

抽 样 检 验 报 告

| 委托单位 | ××工业产品生产许可证办公室 |
| --- | --- |
| 规格型号 |  |
| 检验标准 |  |
| 检验编号 |  |

抽 样 检 验 结 论

| 样品编号 | 样品型号规格 | 检验结论 |
| --- | --- | --- |
| 抽样检验结论：生产许可证产品抽样检验通过。 生产许可证产品抽样检验不通过。 |

主检 						职务							日期

审核 						职务							日期

批准 						职务							日期

（CNAS章）、（CMA章）、（CAL章）

报 告 编 号 ：

Reference No.

检  验  报  告

Test   Report

| 样 品 名 称 Name of sample: |  |
| --- | --- |
| 样 品 型 号 Type of sample: |  |
| 委 托 单 位 Consigner: |  |
| 检 验 类 别 Kind of Test: | 生产许可证抽样检验 |

检验机构名称

注 意 事 项

- 检验报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效。

- 复制检验报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。

- 检验报告无批准人、审核、主检签字无效，无骑缝章无效。

- 检验报告涂改无效。

- 受检单位对检验报告若有异议，应于接到报告后十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。

地    址：(检验机构详细地址)

邮政编码：

联 系 人：

电    话：

传    真：

E－mail电子信箱：

检验机构名称

检  验  报  告

共  页 第1页

| 报告编号 |  |
| --- | --- |
| 样品 | 名 称 |  |
|  | 型号、规格 |  |
| 委托单位 | 名 称 |  |
|  | 地 址 |  |
|  | 电话号码 |  | 邮政编码 |  |
| 受检单位 | 名 称 |  |
|  | 地 址 |  |
|  | 电话号码 |  | 邮政编码 |  |
| 生产日期 |  | 抽样基数 |  | 抽样人员 |  |
| 抽样日期 |  | 抽样数量 |  | 到样日期 |  |
| 样品描述 | 对收到的样品基本情况简单表述，如封条是否完好、清楚，样品的外观是否完好等 |
| 检验依据 | 按电线电缆产品实施细则要求填写产品检验和判定依据 |
| 检验日期 | 年 月 日至 年 月 日 |
| 检验结论 | (所测项目)（不）符合××标准要求。 检验单位（公章或检验报告专用章） |
| 备 注 |  |
| 主 检 | 职 务 签 名 日 期 |  | 审 核 | 职 务 签 名 日 期 |  | 批 准 | 职 务 签 名 日 期 |  |

共  页 第2页

| 样品型号和规格 |  | 报告编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 单位 | 技术要求 | 检验结果 | 单项评定 |

注：“单项评定”符号含义：P：检验结果符合要求；F：检验结果不符合要求；N：检验结果不要求判定。“/”表示不要求检测。

附件6

本细则与旧版细则主要内容对比表

附表1:             产品单元、产品品种及规格型号变化对比表

| 序号 | 细则新版 | 细则旧版 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 产品单元 | 产品 品种 | 规格型号 | 产品 单元 | 产品 品种 | 规格型号 |  |
| 1 | 塑料绝缘控制电缆 | 交联聚乙烯绝缘控制电缆 | KYJV、KYJVP、KYJVP2、KYJVP3、KYJV22、KYJVP2-22、KYJV32、KYJY、KYJYP、KYJYP2、KYJYP3、KYJY23、KYJYP2-23、KYJY33等标准要求的型号（阻燃、无卤低烟阻燃电缆型号应符合GB/T 19666标准的要求） | 塑料绝缘控制电缆 |  |  | 增加产品 品种 |
| 2 | 额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆 | 额定电压1kV和3kV交联聚乙烯绝缘电力电缆 | YJV、YJLV、YJY、YJLY、YJV22、YJLV22、YJV23、YJLV23、YJV32、YJLV32、YJV33、YJLV33等标准要求的型号（无卤低烟阻燃电缆型号应符合GB/T 19666标准的要求） | 额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆 | 额定电压1kV和3kV交联聚乙烯绝缘电力电缆 | YJV、YJLV、YJY、YJLY、YJV22、YJLV22、YJV23、YJLV23、YJV32、YJLV32、YJV33、YJLV33等标准要求的型号 | 增加了 无卤低烟 阻燃电缆 |
|  | 额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆 | 额定电压1kV和3kV乙丙橡胶绝缘电力电缆 额定电压1kV和3kV硬乙丙橡胶绝缘电力电缆 | EV、ELV、EY、ELY、EV22、ELV22、EV23、ELV23、EV32、ELV32、EV33、ELV33 EYV、EYLV、EYY、EYLY、EYV22、EYLV22、EYV23、EYLV23、EYV32、EYLV32、EYV33、EYLV33等标准要求的型号（无卤低烟阻燃电缆型号应符合GB/T 19666标准的要求） | 额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆 | 额定电压1kV和3kV乙丙橡胶绝缘电力电缆 额定电压1kV和3kV硬乙丙橡胶绝缘电力电缆 | EV、ELV、EY、ELY、EV22、ELV22、EV23、ELV23、EV32、ELV32、EV33、ELV33 HEV、HELV、HEY、HELY、HEV22、HELV22、HEV23、HELV23、HEV32、HELV32、HEV33、HELV33等标准要求的型号 | 增加了 无卤低烟 阻燃电缆 |

注：本细则新列入发证的产品，自国家质检总局发布无证查处公告之日起按照有关规定予以查处。

附表2:

产品标准变化对比表（表2-1）

| 序号 | 产品单元（新版） | 产品标准（新版） | 产品标准（旧版） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料绝缘 控制电缆 | 塑料绝缘控制电缆第3部分：交联聚乙烯绝缘控制电缆 GB/T 9330.3－2008 | - | 增加 |
| 2 | 额定电压1kV和3kV挤包绝缘 电力电缆 | 额定电压1kV（Um＝1.2kV）到35kV（Um＝40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV（Um＝1.2kV）和3kV（Um＝3.6kV）电缆 GB/T 12706.1－2008 | 额定电压1kV（Um＝1.2kV）到35kV（Um＝40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV（Um＝1.2kV）和3kV（Um＝3.6kV）电缆 GB/T 12706.1－2002 | 变化 |
| 3 | 额定电压6kV到35kV挤包绝缘电力电缆 | 额定电压1kV（Um＝1.2kV）到35kV（Um＝40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分：额定电压6kV（Um＝7.2kV）到30kV（Um＝36kV）电缆 GB/T 12706.2－2008 | 额定电压1kV（Um＝1.2kV）到35kV（Um＝40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分：额定电压6kV（Um＝7.2kV）到30kV（Um＝36kV）电缆 GB/T 12706.2－2002 | 变化 |
|  |  | 额定电压1kV（Um＝1.2kV）到35kV（Um＝40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压30kV（Um＝36kV）到35kV（Um＝40.5kV）电缆 GB/T 12706.3－2008 | 额定电压1kV（Um＝1.2kV）到35kV（Um＝40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压30kV（Um＝36kV）到35kV（Um＝40.5kV）电缆 GB/T 12706.3－2002 | 变化 |

相关标准变化对比表（表2-2）

| 序号 | 相关标准（新版） | 相关标准（旧版） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | JB/T 10696－2007电线电缆机械和物理性能试验方法 | — | 增加 |
| 2 | JB/T 10437－2004电线电缆用可交联聚乙烯绝缘料 | — | 增加 |
| 3 | GB/T 11091－2005电缆用铜带 | — | 增加 |
| 4 | YB/T 024－2008铠装电缆用钢带 | — | 增加 |
| 5 | JB/T 10738－2007额定电压35 kV及以下挤包绝缘电缆用半导电屏蔽料 | — | 增加 |
| 6 | JB/T 10707－2007热塑性无卤低烟阻燃电缆料 | — | 增加 |
| 7 | GB/T 3082－2008铠装电缆用热镀锌或热镀锌-5%铝混合稀土合金镀层低碳钢丝 | — | 增加 |

附表3:

必备生产设备变化对比表

| 序号 | 产品单元（新版） | 主要设备（新版） | 主要设备（旧版） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料绝缘控制电缆 | 交联设备（生产交联聚乙烯绝缘控制电缆的，需配备） | — | 增加 |
|  |  | 屏蔽层生产设备（未申请屏蔽电缆的，可不配备） | 金属编织机（未申请屏蔽电缆的，可不配备） | 修改 |
|  |  | 印字设备 | 1．印字机 2．印字轮（采用喷墨印刷的，可不配备） | 新版为旧版项目合并表述 |
| 2 | 额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆 | 屏蔽机 | — | 增加 |
|  |  | 印字设备 | 1．印字机 2．印字轮（采用喷墨印刷的，可不配备） | 新版为旧版项目合并表述 |
| 3 | 额定电压6kV到35kV挤包绝缘电力电缆 | 屏蔽机 | — | 增加 |
|  |  | 印字设备 | 1．印字机 2．印字轮（采用喷墨印刷的，可不配备） | 新版为旧版项目合并表述 |
| 4 | 架空绝缘电缆（1kV、10kV） | 印字设备 | 1．印字机 2．印字轮（采用喷墨印刷的，可不配备） | 新版为旧版项目合并表述 |

附表4：

必备检测设备变化对比表

| 序号 | 产品单元（新版） | 主要检测设备（新版） | 主要检测设备（旧版） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 架空绞线 | 微米千分尺 钢直尺 案秤或类似设备 扭转试验机 | — | 增加 |
| 2 | 塑料绝缘 控制电缆 | 1．热延伸试验装置（生产交联聚乙烯绝缘产品的，需配备） 2．热延伸试验烘箱（同4） | — | 增加 |
|  |  | — | 1．绝缘电阻测试仪 2．恒温水浴 | 减少 |
| 3 | 额定电压1kV到35kV挤包绝缘电力电缆 | 火花试验机 | — | 增加 |

# Text boxes

结

果

条

件

类

别